Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Тимирязевского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление

строительства, архитектуры  и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Тимирязевского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 2. Книга 1

Материалы по обоснованию генерального плана

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 							Бычков С.И.

Главный инженер проекта						Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта						Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. г. н.			Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. э. н.			Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист				Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.			Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.				Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 			Вахрамова М.А.

Инженер-экономист							Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке				Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 			Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям				Пономарев С.В.

Ведущий архитектор							Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории							Бажанова Е.В.

Архитектор									Самылов К.В.

Архитектор									Беликова И.В.

Инженер 1 категории							Корабинских М.

Инженер 									Шулая И.А.

Инженер									Хайруллин А.Р.

Техник									Лисовский А.О.

Экономист									Романова А.С.

Экономист									Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Тимирязевского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Тимирязевского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Тимирязевского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Тимирязевского муниципального образования (М 1:25 000) (Основной чертеж). Фрагмент д. Тимирязева (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Тимирязевского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент д. Тимирязева (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Тимирязевского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент д. Тимирязева (1:5 000). |

ТОМ 2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТИМИЗЯЗЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение											7

1. Особенности и потенциал транспортно-географического положения	8

2. Природные условия развития территории					9

2.1. Климат										9

2.2. Почвы										10

2.3. Гидрография									10

2.4. Растительный и животный мир						11

2.5. Инженерно-геологические условия						11

2.6. Оценка инженерно-строительных условий					14

3.Лесные ресурсы и лесопользование						15

4.Современное состояние поселения							17

4.1. Земельный фонд								17

4.2. Население, расселение							17

4.3. Социально-экономическая ситуация					19

4.4. Социально-бытовая инфраструктура					19

5. Возможные направления развития поселения					21

6. Функционально-планировочная организация территории поселения	23

6.1. Проблемы территориального развития					23

6.2. Планировочная организация территории поселения			24

6.3. Функциональное зонирование территории поселения			27

6.4. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов			33

7. Транспортная инфраструктура							35

8. Инженерная инфраструктура							39

8.1. Водоснабжение								39

8.2. Водоотведение бытовых стоков						42

8.3. Электроснабжение								43

8.4. Теплоснабжение								45

8.5. Санитарная очистка								45

8.6. Связь										47

9. Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды	50

9.1. Техногенная нагрузка							50

9.2. Состояние геологической среды						50

9.3. Состояние атмосферного воздуха					51

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод				51

9.5. Состояние почвенного покрова						51

9.6. Состояние растительного и животного мира				52

9.7. Состояние проблемы бытовых отходов					52

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории		53

9.9. Комплексная оценка территории						58

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды				59

10. Охрана объектов культурного наследия						61

11. Список использованных материалов						65

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Тимирязевского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Генеральный план определяет перспективные направления организации территории Тимирязевского сельского поселения, с функционально-градостроительным использованием территории на долгосрочную перспективу, с учетом возможных направлений социально-экономического развития территории поселения.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, других действующих федеральных, областных и муниципальных нормативно-правовых документов.

Генеральный план включает Положение о территориальном планировании  Тимирязевского муниципального образования, Материалы по обоснованию Генерального плана Тимирязевского муниципального образования, с картами, перечень которых определен Заданием на подготовку проекта, а также составом документации по проекту, утвержденным Начальником управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратовым Р.К. в рамках разработки «Сводной программы комплексного проекта развития территорий муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области и проекта технологического обеспечения работ».

В составе Генерального плана выделены следующие сроки его реализации:

- 1-ая очередь – 2022 год (10 лет);

- расчетный срок на – 2032 год (20 лет).

При разработке Генерального плана были использованы следующие документы и материалы:

- схемы территориального планирования Иркутской области, Тайшетского муниципального района (концепция);

- стратегические и программные документы социально-экономического развития Иркутской области, муниципального образования «Тайшетский  район», Тимирязевского муниципального образования;

- данные Федеральной службы государственной статистики, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, материалы муниципальных органов власти;

- информационные ресурсы Интернет.

Проектные решения Генерального плана являются основой для разработки, правил землепользования и застройки Тимирязевского муниципального образования.

Разработчики генерального плана выражают благодарность за помощь и поддержку при разработке проекта генерального плана Тимирязевского муниципального образования Начальнику управления строительства,  архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района Евстратову Р.К., главному специалисту по вопросам строительства и архитектуры управления Черниховской Ю.И., Главе Тимирязевского муниципального образования Агеевой Е.Н. и другим специалистам муниципального образования.

1. ОСОБЕННОСТИ И ПОТЕНЦИАЛ ТРАНСПОРТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ

Муниципальное образование Тимирязевское сельское поселение образовано в соответствии с законом Иркутской области « О статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области» №100- 03 от 16 декабря 2004 г.

Граница муниципального образования начинается в 8 км южнее г.Тайшета на автомобильной дороге направления Тайшет - Шелехово и далее следует по ней в направлении на юг. Пересекая ЛЭП-500 - севернее д.Серафимовка, граница проходит по границе леса и сельхозугодий в направлении на юго-запад и выходит на исток р.Акульшетка и по ней снова выходит на автомобильную дорогу направления Тайшет - Шелехово, идет по ней в направлении на юго-запад. В районе с.Шелехово переходит на правый приток р.Бирюса, по нему спускается к реке и далее проходит по правому берегу в направлении вниз по течению по главному руслу р.Бирюса до протоки Озерная. Пройдя по берегу протоки до моста, граница муниципального образования по дороге к с.Бирюса выходит на дорогу М-53, доходит по ней до границы г.Тайшета и далее следует по ней в юго-восточном направлении, выходит на автомобильную дорогу Тайшет - Шелехово, где замыкается на исходной точке описания.

Протяженность границ - 115,4 км.

Тимирязевское сельское поселение расположено в центре Тайшетского района. На севере муниципальное образование граничит с Бирюсинским городским поселением, на востоке  с Тайшетским городским поселением, на юго-востоке с Березовским и Шелеховским сельскими поселениями, на юго-западе с Шелеховским и Рождественским сельскими поселениями, на северо-западе с Зареченским сельским поселением Тайшетского района.

По северу поселения проходит участок железной дороги Абакан – Тайшет, небольшой участок автомагистрали М - 53.

Муниципальное образование расположено на расстоянии до 30 км от районного центра.

Общественный транспорт для населения муниципального образования отсутствует. Жители пользуются  личным автотранспортом, или добираются до г.Бирюсинска  и г.Тайшета пешком.

Из-за отсутствия транспортных связей транспортно-географическое положение можно оценить как относительно благоприятное для хозяйственной деятельности и жизнедеятельности населения.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Климат

Климат территории Тимирязевского  поселения – резко-континентальный с продолжительной холодной зимой и тёплым,  с обильными осадками, летом.

Средняя годовая температура воздуха примерно составляет – 0,3-3,0°С.

Наступление холодного периода начинается достаточно резко. Переход среднесуточных температур через 0°С происходит в середине сентября.

Устойчивая отрицательная температура воздуха устанавливается в конце октября – начале ноября.

Весенний переход через 0°С наступает в апреле. Средняя продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 150-160 дней.

Самым холодным месяцем является январь. Средние январские температуры изменяются от – 20 до - 30°С.

Абсолютный минимум  составляет -45°С- -50°С.

Снежный покров образуется в середине октября и разрушается к концу апреля.

Устойчивый снежный покров держится 170-180 дней. Мощность снежного покрова обычно не превышает 50-60 см, но иногда достигает 2,0 м.

Глубина сезонного промерзания грунтов достигает 1,8-2,0 м.

Продолжительность тёплого периода, составляет примерно, 100 дней.  Наиболее тёплым месяцем является июль. Средняя месячная температура июля не превышает  +15-+16°С, максимальные достигают +36° С-+40°С.

На территории поселения в среднем за год выпадает до 400-500 мм осадков.

Около 60% осадков выпадает в летние месяцы, весной 12-15%, осенью – 20%, зимой в виде снега выпадает только 10%.

В холодный период года преобладают ветры западных, в теплый – северо-западных  направлений.

В хорошо защищённых местах наблюдается не более 2 дней с сильным ветром, на открытых – до 26-28 дней.

На территории Тимирязевского сельского поселения возможны опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, очень сильный ветер, сильный продолжительный дождь, сильный ливень, град, грозы, туманы.

В жаркую погоду существует опасность возникновения лесных пожаров.

Резкое ухудшение погодных условий обычно связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

Согласно Схеме климатического районирования Иркутской области рассматриваемая территория характеризуется как территория оптимального увлажнения с умеренно тёплым летом и умеренно суровой зимой со средней  температурой января выше  -30° С.

Уровень дискомфортности, определяемый климатическими условиями, - средний.

Согласно климатическому районированию (СНиП 23-01-99) рассматриваемая территория относится к району  I В.

2.2. Почвы

На территории Тимирязевского поселения наиболее распространены подзолистые и дерново-подзолистые почвы.

Почвы недостаточно плодородны. Для повышения их плодородия необходимо внесение органических и минеральных удобрений, а также на отдельных участках – известкование.

2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть Тимирязевского сельского поселения представлена  р. Бирюса, протекающей его по его северной и юго-западной границе, её крупными левыми притоками – Большая и Малая Тайшетка, Первая, Вторая и Третья Луговая, а также другими многочисленными притоками более высоких порядков.

Реки Тимирязевского муниципального образования, как и реки всего Тайшетского района, относятся к рыбохозяйственным водоёмам высшей категории.

На 1 км2 площади поселения приходится 0,8-1,0 км рек. Течение рек плавное, спокойное, реки образуют многочисленные меандры.

Превышение водораздела над урезом  иногда достигает 100 м.

В связи с продолжительной и холодной зимой для рек поселения характерен длительный период ледостава (до 6 месяцев).

Реки обычно замерзают в первой половине ноября  и вскрываются в конце апреля. Наибольшей толщины (1,0-1,5 м) лёд достигает в конце февраля – начале марта.

Нередко мелкие реки перемерзают полностью.

Преобладает снеговое  питание рек.

В мае на реках наблюдается половодье.

Годовой сток рек составляет 2,5 л/сек с км2.

Для территории поселения характерен как местный, так и транзитный сток. В структуре стока преобладает транзитный сток.

Воды пресные, и даже ультрапресные, минерализация не превышает 100 мг/л. Мутность рек невысокая.

Озёр на рассматриваемой территории практически нет. Иногда встречаются лишь  небольшие  старичные озёра.

В  поймах рек нередко отмечается заболоченность.

2.4. Растительный и животный мир

Территория Тимирязевского поселения находится в пределах лесной – таёжной зоны с характерными для этой зоны животным и растительным миром.

Более 60% территории поселения покрыто лесом.

Из лиственных пород в лесах произрастают берёза, осина, ольха, ива. Из  хвойных  деревьев – сосна, ель, пихта,  лиственница, кедр.

В лесах встречается кедровый стланик, ивовый кустарник, багульник.

Вдоль рек сосновые леса часто имеют моховый и лишайниковый покров. В лесах много черники, голубики, брусники.

В лесах обитают лось, волк, бурый медведь, соболь, косуля, колонок, росомаха, рысь, белка, бурундук, горностай, барсук, заяц-беляк, заяц-русак, ондатра и др.

На многие из этих видов разрешена охота.

Из пернатых весной появляются жаворонки, скворцы, ласточки, стрижи, трясогузки, зяблики, кукушки. На водоёмы весной прилетают утки, гуси, журавли, цапли.

Охота разрешена на глухаря, тетерева, рябчика, белую и бородатую куропатку.

Из пресмыкающихся водятся ящерицы, змеи.

Реки богаты  рыбой: хариус, щука, налим, карась, окунь, таймень и др.

В общем растительный и животный мир Тимирязевского сельского поселения удовлетворяет потребности населения в продуктах лесоводства, охоты и рыболовства.

2.5. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия поселения определяются его рельефом и геоморфологией, геологическим строением и тектоникой, гидрогеологическими условиями, опасными природными процессами (геологическими и гидрометеорологическими).

Рельеф и геоморфология

Территория поселения приурочена к плоским участкам плато,  с волнистыми междуречьями, расчленёнными долинами, с комплексом аккумулятивных террас.

Расчленённость рельефа на большей части территории поселения составляет 0,3-0,4.

На 1 км2  территории поселения приходится  до 0,8 км речной сети.

Превышение над урезом воды в реках достигает 100 м.

Абсолютные отметки рассматриваемой территории изменяются от 250 до 340 м.

Геологическое строение

Территория рассматриваемого поселения находится в южной части Сибирской платформы, в строении которой участвуют породы кристаллического фундамента и осадочного чехла.

Породы кристаллического фундамента представлены кристаллическими сланцами, гнейсами, кварцитами архея и протерозоя.

Породы осадочного чехла в верхней части разреза на рассматриваемой территории представлены полускальными отложениями девона, неустойчивыми к выветриванию песчаниками, аргиллитами, мергелями, переслаивающимися с нескальными песками, глинами.

Породы осадочного чехла нередко прорваны интрузиями – сибирскими траппами.

Породы четвертичного возраста почти повсеместно перекрывают коренные породы, достигая наибольшей мощности в речных долинах.

В общем, мощность четвертичных отложений  изменяется от 3-4 м до 20-30 м и более.

Поймы и террасы речных долин сложены аллювиальными отложениями, представленными песчано-глинистыми отложениями с включениями гальки и гравия.

На склонах речных долин развиты делювиальные  глинистые отложения с включением обломочного материала, водораздельные пространства сложены субаэральными лёссовыми породами.

В поймах рек распространены болотные отложения, представленные иловатыми заторфованными суглинками.

Основанием всех сооружений на территории поселения повсеместно являются четвертичные отложения, часто с невысокими прочностными и деформационными характеристиками, а также обладающие просадочными свойствами (лёссовые породы) и свойством набухания.

Наличие на территории поселения слабых, просадочных и набухающих грунтов значительно осложняет условия строительства и требует особых мероприятий по инженерной подготовке территории.

Гидрогеологические условия

На рассматриваемой территории подземные воды пользуются очень широким распространением. Наиболее распространёнными являются трещинно-пластовые пресные воды ордовика.

Водоносный горизонт песчаников, мергелей ордовика приурочен к Ангаро-Ленскому сложно построенному артезианскому бассейну, где переслаиваются осадочные толщи  водоупорных и водопроницаемых пород.

Мощность водоносного горизонта отложений ордовика изменяется от 300 до 500 м. Водоносный горизонт хорошо защищён от загрязнения.

Водоносными являются также аллювиальные песчано-глинистые отложения, залегающие на глубине от 1,0 до 10,0 м мощностью 7,0-8,0 м

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области средний модуль стока подземных вод составляет 0,83 л/сек км2.

На каждого жителя Иркутской области, в том числе Тимирязевского поселения, приходится 22,16 м3/сут., что на 2-3 порядка выше современного потребления

Подземные воды обладают разнообразным химическим составом.

Наряду с пресными и ультрапресными водами верхних водоносных горизонтов, к глубоким водоносным горизонтам приурочены рассолы с минерализацией до 200-400 г/л и более.

Минеральные воды в интервале глубин 500-1000 м могут быть вскрыты в любой точке Тимирязевского сельского поселения.

Для водоснабжения населения практически повсеместно используется только подземные воды.

На рассматриваемой территории подземные воды залегают   на глубине до 2 м и местами выходят на поверхность. Такое высокое положение уровня подземных вод значительно осложняет условия строительства.

Опасные геологические процессы

На территории Тимирязевского сельского поселения имеют место подтопление и заболачивание, эрозия, просадочность, набухание пород, криогенные явления.

Подтопление и заболачивание, в основном, обусловлено природными факторами: высоким залеганием слабопроницаемых пород, относительно большим количеством атмосферных осадков при слабой испаряемости в условиях резко континентального климата.

Оползни. Проявление оползней возможно на склонах речных долин, сложенных глинистыми грунтами и подмываемых речными водами, в откосах выемок транспортных магистралей.

Эрозия. На рассматриваемой территории преобладает речная эрозия. С ней связан размыв берегов.

Имеет место также площадная и овражная эрозия.

Площадная и овражная эрозия наиболее характерны для части территории, где возможно развитие легко размываемых лёссовых пород.

Просадочные деформации  связаны с выходом на поверхность лёссовых пород. При мощности этих пород свыше 10 м и при их замачивании степень риска деформаций существенно возрастает.

Деформации, обусловленные набуханием, возможны на участках распространения глинистых пород  при их замачивании.

Криогенные деформации. Развитие криогенных процессов (образование наледей, бугров пучения, морозобойных трещин) нарушают устойчивость инженерных сооружений, повреждают дорожное покрытие. Проявление этих процессов осложняют процесс строительства и эксплуатации инженерных сооружений.

2.6. Оценка инженерно-строительных условий

Анализ инженерно-геологических условий позволяет сделать вывод, что инженерно-строительные условия, обусловленные высокой фациальной изменчивостью пород, слагающих геологический разрез, развитием таких процессов, как подтопление и заболачивание, эрозия, просадки, набухание, мерзлотные явления, территории Тимирязевского  сельского поселения являются сложными, требующими значительных затрат на инженерную подготовку территории.

Территория поймы р. Бирюса и её притоков, затапливаемые паводком,  исключаются из градостроительного освоения.

3. ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Тимирязевское муниципальное образование приурочено к землям Тайшетского лесничества, к Тайшетскому участковому лесничеству.

Тайшетское участковое лесничество в пределах Тимирязевского поселения включает леса Тайшетской дачи, общей площадью 30684 га, и технического участка №13 совхоза «Байроновский», площадью 6180 га.

Общая площадь лесов Тайшетского лесничества равна  1824,791 тыс. га.

Лесосырьевые ресурсы всего Тайшетского района составляют 454,6 млн. м3, 74,9% этого объёма приходится на ценные хвойные породы.

По этому показателю район относится к наиболее многолесным районам Иркутской области.

Лесистость Тайшетского района, по состоянию на 01.01.2010 г., составила 90,5%.

Леса, расположенные на землях лесного фонда Тайшетского лесничества, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

К защитным относятся полосы лесов вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог объектов общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской федерации, зелёные зоны, лесопарковые зоны.

Площадь этих лесов в пределах Тайшетского лесничества составляет около 445 тыс. га.

К этой же категории относятся ценные леса, включающие

- орехово-промысловые зоны,

- запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов,

- нерестоохранные полосы лесов.

На долю ценных лесов приходится 145,5 тыс. га.

Площадь, занятая эксплуатационными лесами примерно равна 1379,8 тыс. га.

В соответствии со статьёй 25 Лесного кодекса Российской Федерации использование лесов может быть следующих видов:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

- ведение сельского хозяйства.

Следует заметить, что при площади охотничьих угодий в 2452, тыс. га Тайшетский район традиционно, до определённого времени, относился к числу охотопромысловых. В настоящее время потенциал охотничьих ресурсов в значительной мере утрачен в связи с интенсивными промышленными рубками леса.

Лесной фонд, находящийся на территории Тайшетского района характеризуется высокой степенью пожарной опасности. Средний класс  пожарной опасности лесного фонда равен 2,7. На территории 99% площадей лесного фонда лесные пожары могут возникать практически в течение всего пожароопасного сезона, особенно в период пожарных максимумов.

Ведение лесного хозяйства должно обеспечить:

- сохранение и усиление средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических и других полезных свойств леса в интересах здоровья человека;

- многоцелевое неистощительное пользование лесным фондом для удовлетворения потребностей общества и отдельных граждан в древесине и других лесных ресурсах; воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, повышение их продуктивности, охрану и защиту;

- рациональное использование земель лесного фонда;

- повышение эффективности ведения лесного хозяйства на основе технической политики, использования достижений науки, техники и передового опыта;

- сохранения биологического разнообразия, объектов историко-культурного и природного наследия.

На территории лесничеств производится лесовосстановление, что является важнейшим мероприятием, выполняемым лесхозами и арендаторами лесных участков. Для этого в районе имеется 5 лесных питомников, общей площадью 15 га. В этих питомниках ежегодно выращивается 4 млн. сеянцев сосны.

4.СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

4.1. Земельные фонд

Общая площадь муниципального образования составляет  44, 4 тыс.  га.

Основную часть земельного фонда составляют лесные земли.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 27% общей площади поселения.

Земли, бывшие сельхозугодиями, расположены в основном вблизи населенных пунктов.

Пашни на территории поселения составляют 2575 га, естественные луга и пастбища – 872 га, под сенокосы используется – 170 га пашни.

Таблица 1

ПЛОЩАДЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, га

| Общая площадь муниципального образования – всего | 44447 |
| --- | --- |
| В том числе |  |
| Земли сельхозугодий | 11986 |
| Площадь застроенных земель | 181 |

Площадь, выделенная под захоронения, составляет 3 га.

4.2. Население, расселение

Численность населения сельского поселения по состоянию 01.01.2012 г.  (по данным местных органов власти) составила 501 человек (на начало 2010 г. –502, 2011 г. 503.

Рисунок 1

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Демографическая ситуация характеризуется превышением уровня смертности над уровнем рождаемости, старением населения, оттоком молодежи.

Процессы, охватывающие сферу занятости, можно охарактеризовать как негативные – идет уменьшение экономически активного населения, очень  высок уровень безработицы.

Половозрастная структура характеризуется следующими показателями (в %% от общей численности населения): в возрастах моложе трудоспособного- 22,5 (мужчины -23.0, женщины – 22,1), в трудоспособных возрастах – 60,5 (мужчины -66,5, женщины – 54,1), в возрастах старше трудоспособного – 17,0 (мужчины -10,5, женщины – 23,8).

Рисунок 2

ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Населенные пункты в составе  Тимирязевского сельского поселения:

д.Тимирязева, д.Сафроновка, с.Авдюшино, п. Гавань.

Таблица 2

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ В СОСТАВЕ ТИМИРЯЗЕВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Название населенного пункта | Числен-ность населения на 01.01.2012г., человек | Площадь, га | Число дворов, единиц | Расстоя-ние населен-ного пункта до област-ного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муниципального района, км | Расстоя-ние населен-ного пункта до ближай-ших ж/д вокзала, станции, платфор-мы, км | Расстоя-ние населен-ного пункта до ближай-шего автовок-зала (автостанции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок обществен-ного транспорта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Тимирязева | 268 | 72 | 102 | 690 | 19 | 19 | 19 | да |
| д.Сафроновка | 193 | 70 | 71 | 685 | 14 | 14 | 14 | да |
| с.Авдюшино | 32 | 84 | 37 | 694 | 23 | 6 | 15 | да |
| пос.Гавань | 8 | 42 | 3 | 701 | 30 | 30 | 30 | да |

4.3. Социально-экономическая ситуация

Экономика муниципального образования представлена предприятиями железнодорожного транспорта, энергетики, сельского хозяйства и торговли.

Наиболее крупное предприятие, расположенное на территории поселения  – ВСЖД – филиал «РЖД» ПМС – 67.

На территории Тимирязевского МО находится Иркутское ОАО энергетики и электрификации. Западные электрические сети.

В муниципальном образовании функционирует шесть торговых точек представленных  4 магазинами  и  2  киосками. Всего в сфере торговли работает 6 человек.

Основные предприятия сельскохозяйственной направленности: ООО «Березовское», расположенное в д. Сафроновка и крестьянское  фермерское  хозяйство, зарегистрированное в с. Авдюшино.

Обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости удовлетворительное.

4.4. Социально-бытовая инфраструктура

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 9440 кв.м. более 1% жилищного фонда находится в ветхом состоянии.

По данным экономического отдела администрации Тайшетского района в ветхом фонде проживает 10 человек.

Уровень жилищной обеспеченности  по  Тимирязевскому  муниципальному образованию составляет  20,3 кв.м. на  одного человека.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики Иркутской области в Тимирязевском  муниципальном образовании за последние 6 лет было введено всего 59 кв. м жилья в 2008 году.

Таблица 3

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 01.01.2012г.

| Площадь жилищного фонда – всего, кв.м. | 9440 |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| государственная |  |
| муниципальная | 118 |
| частная | 9332 |
| иная форма собственности |  |
| Число жилых квартир (домов) – всего, единиц | 213 |
| в том числе: |  |
| муниципальных | 2 |
| из них: |  |
| отдельных | 2 |
| Общая площадь муниципального жилого фонда с износом свыше: |  |
| 70% - каменных строений |  |
| 65% - деревянных и прочих | 118 |

Социальная сфера представлена следующими объектами:

- 2 начальные школы (д.Тимирязевка и д.Сафроновка);

- 2 фельдшерско-акушерских пункта (д.Тимирязевка и д.Сафроновка);

- СДК и библиотека  в д.Тимирязево;

- Сельский клуб в д.Сафроновка.

На территории Тимирязевского  муниципального образования расположены   две начальные школы, которые являются филиалами средних школ № 10 г.Бирюсинска и №1 г.Тайшета.

Однако зданиям начальной школы, школьного музея и особенно библиотеки требуется капитальный ремонт.

Нет квалифицированных кадров для работы в медицинской сфере, остро стоит вопрос с  отсутствием фельдшера в д. Сафроновка.

Работниками культуры созданы два краеведческих мини-музея, один находится в библиотеке, другой в сельском клубе  д. Сафроновка.

Собственная база доходов, формирование которой происходит в основном за счёт налогов на доходы физических лиц, земельных налогов и оказания нотариальных услуг населению, не позволяет решить социальные проблемы.

Из анализа состояния социально-экономического развития муниципального образования, можно сделать вывод, что уровень развития муниципального образования достаточно низкий. Численность населения уменьшается, низкая занятость населения, низкий уровень жизни населения.

Причинами низкого уровня жизни населения являются: безработица, низкая и несвоевременная выплата заработной платы работникам сельского хозяйства, социальная незащищенность населения, рост имущественного расслоения населения и снижение уровня общественной и личной безопасности граждан.

Значительная часть населения имеет доходы ниже прожиточного минимума.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Потенциал транспортно-географического положения, наличие земельных, в т. ч. сельскохозяйственных ресурсов, возможная основа для дальнейшего развития поселения.

Как и весь Тайшетский район поселение расположено в зоне рискованного земледелия. Вместе с тем, почвенно-климатические и экологические условия позволяют вести экологически чистое сельскохозяйственное производство

Растениеводческий потенциал почв пашни и пригодных кормовых угодий несколько ниже среднеобластного.

Отсутствие у государства четкой программы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности – значимое препятствие на пути эффективного развития сельскохозяйственного производства и личных подсобных хозяйств.

Поселение располагает также свободными производственными площадями, которые могут быть повторно  использованы с соответствующей реконструкцией.

Хозяйственный комплекс в обозримой перспективе может быть ориентирован на потребности внутреннего и внешнего рынков с приоритетом продуктов углубленной переработки сельскохозяйственной продукции, древесины.

Однако, осложняющими условиями являются: низкий производственный потенциал, недостаток квалифицированных кадров, их старение, высокий износ объектов инженерной инфраструктуры и ее низкий уровень развития, некачественный дорожный фонд, отсутствие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и заготовительных организаций.

Предварительно согласовано место размещения земельного участка для сельскохозяйственного использования (акт выбора от 05,04.2012 г.) из земель сельскохозяйственного назначения восточнее с. Тимирязева, южнее границы г. Бирюсинска.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание низкомеханизированного труда.

Однако, с учетом социально-экономической ситуации в стране вероятна необходимость сохранения и развитие самозанятости и самообеспечения населения путем развития личного подсобного хозяйства, охоты, рыболовства.

Использование потенциала лесных земель должно строиться на полной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных и т.д. в соответствии с  лесохозяйственным регламентом  Тайшетского  лесничества Агентства лесного хозяйства Иркутской области.

В связи с соседством с г. Тайшет на территории поселения возможно садово-дачное строительство.

Степень реализации возможных направлений развития поселения определяется социально-экономической ситуацией в стране и в Иркутской области, действующей в разные периоды развития  поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения. В силу значительной неопределенности  социально – экономической и демографической ситуации (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения может быть оценена сугубо ориентировочно на расчетный срок в 0,4 тыс. человек, на первую очередь – в 0,45 тыс. человек.

Численность населения по населенным пунктам на расчетный срок может составить: д. Тимирязева – 0,25, д. Сафроновка – 0,15, с. Авдюшино – 0,01 тыс. человек.

Пос. Гавань, вероятно, будет сомоликвидирован в силу небольшой существующей численности населения.

6. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Целью Генерального плана Тимирязевского сельского поселения является создание  благоприятных градостроительных  условий   устойчивого развития территории поселения в сложившейся социально-экономической ситуации.

Одной из главных задач Генерального плана является определение оптимального перспективного градостроительного направления развития Тимирязевского сельского поселения на расчетный срок до 2032 года.

Для выполнения этой задачи Генеральным планом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создания условий устойчивого развития поселения на первую очередь и расчетный срок:

- определение новых проектных (в т.ч. первая очередь) и резервных территорий для развития жилых, производственных, рекреационных зон поселения;

- реконструкция общественно-делового центра  обслуживания населения;

- реконструкция объектов существующей транспортно-инженерной инфраструктуры.

Определяющим планировочные решения и функциональное зонирование территории является изменение социально-экономической ситуации и принцип развития многофункциональной территории.

Основой проектных решений является сохранение и развитие сложившегося транспортно-планировочного и ландшафтного каркасов и существующего, исторически-сложившегося расселения Тимирязевского муниципального образования.

# 6.1. Проблемы территориального развития

Комплексная оценка территории поселения выявила основные проблемы территориального развития, приведенные ниже.

Проблема дефицита земельных ресурсов

Одна из главных проблем Тимирязевского муниципального образования общая для большинства муниципальных образований Тайшетского муниципального район, это дефицит территориальных ресурсов. Большая часть территории поселения занята землями лесного фонда, не находящимися в ведении муниципалитета, вследствие чего:

- невозможно распоряжаться большей частью собственных территориальных ресурсов в целях размещения тех или иных необходимых объектов на его территории;

- отсутствуют свободные территории, необходимые для расширения и развития населенных пунктов.

Проблема дисперсности застройки  населенных пунктов

В границах д. Тимирязева, д.Сафроновка, с. Авдюшино, пос. Гавань значительные территории не задействованы в градостроительной деятельности,  не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

# 6.2. Планировочная организация территории поселения

Исторически, в силу природных условий, развития дорожной сети и важнейших элементов природного ландшафта, сложилась характерная для этого поселения линейная планировочная структура, тесно увязанная с р. Бирюсой, протекающей с юга на северо-запад.

Такой вид планировочной структуры имеет положительные стороны, т.к. все 4 населенные пункты привязаны к одной дороге и реке, не разбросаны по территории поселения.

Расселенческий каркас территории привязан к р. Бирюса и ее притокам, протекающими в северной части территории поселения, большая часть территории поселения занята лесами и в настоящее время не осваивается.

Спецификой территориального расположения  поселения является примыкание к нему территорий двух городов: на севере - г. Бирюсинск, на востоке – г. Тайшет.

Планировочная структура поселения  является неотъемлемой частью планировочной структуры Тайшетского района. Основные элементы планировочной структуры поселения – планировочные оси и планировочный центр, являются, в свою очередь, основными элементами планировочной структуры района.

Развивающаяся планировочная структура района определяет градостроительную стратегию дальнейшего формирования планировочной структуры поселения, и наоборот, развитие планировочного центра Тимирязевского поселения и планировочных осей поселения, может позитивно повлиять на планировочную ситуацию на территории Тайшетского района.

Опорный каркас поселения представляют 4 населенных пункта, железная дорога «Абакан – Тайшет», автомобильная дорога местного значения «Авдюшино –Тайшет», являющиеся главными транспортными осями поселения (в тоже время – главной транспортно-планировочной осью планировочной структуры Тайшетского района) и  река Бирюса.

Река Бирюса и ее притоки являются историческими осями расселения, в настоящее время исполняют функции ландшафтно-рекреационных осей опорного каркаса поселения.

Главным центром поселения является д. Тимирязева, входящее в систему планировочных центров  Тайшетского района и являющееся второстепенным планировочным подцентром планировочной структуры Тайшетского района.

В деревне расположен набор основных объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания, находятся все производственные, в том числе сельскохозяйственные объекты поселения.

Второстепенным центром поселения является деревня Сафроновка, второй по численности населения и по значимости населенный пункт поселения. Здесь находятся отдельные объекты социально-бытовой и транспортно-инженерная инфраструктура, в связи с чем, необходимо их дальнейшее  развитие.

Второстепенными подцентами поселения являются деревня  с. Авдшино и пос. Гавань с небольшой численностью населения,  объектов социально-бытовой инфраструктуры не имеют.

Планировочная структура муниципального образования «Тимирязевское сельское поселение» Генеральным планом предлагается открытой.

В качестве элементов планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются  4 населенных пункта,  автомобильная дорога и река Бирюса.

В качестве основных транспортно-планировочных осей Генеральным планом рассматривается железная дорога «Абакан – Тайшет», автомобильная дорога  «Авдюшино – Тайшет».

Главным планировочным центром Генеральным планом  рассматривается деревня Тимирязева.

Второстепенным планировочным центром  Генеральным планом рассматривается  предлагается д.Сафроновка.

Второстепенными планировочными подцентрами  Генеральным планом рассматриваются предлагается с. Авдюшино, пос. Гавань.

Территории этих населенных пунктов в перспективе, возможно, использовать в качестве территории для ведения подсобных хозяйств,  дачного строительства.

Таким образом, в поселении формируется пространственная сеть проектного планировочного каркаса.

Новое жилищное строительство размещается  в пределах проектируемых границ деревни Тимирязева и деревни Сафроновка.

Планировочная структура деревни Тимирязева

Планировочная структура деревни формируется для обеспечения компактного размещения и взаимосвязи функциональных зон, в увязке с  общественно-деловым центром, объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, в целях  эффективного использования территории.

В настоящее время линейная планировочная структура деревни Тимирязева в целом сформирована. Основу планировочной структуры деревни составляют два жилых образования, отделенные друг от друга главной улицей – ул. Зеленой. Оба жилых образования имеют подъезды со стороны автодороги, а также связаны между собой внутрипоселковыми дорогами.

Деревня расположена на транспортной магистрали регионального значения, железной дороге «Абакан – Тайшет – Иркутск» и разделен автомобильной дорогой «Авдюшино – Тайшет»  на два жилых образования.

Планировочная организация  обеих территорий жилых массивов деревни представляют собой компактный тип расселения.  Все объекты соцкультбыта и здание администрации находятся в зоне сосредоточения объектов общественно-делового назначения.

К основным недостатком планировочной структуры следует отнести отсутствие сформированного общественного центра.

Главный планировочный центр деревни – его общественно-деловой центр - расположен в центральной части населенного пункта, в его состав входят такие объекты, как: здание администрации, отделение связи, библиотека и другие важные объекты общественно-делового назначения.

Главную планировочную ось деревни составляет улица Зеленая.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры деревня Тимирязева  с незначительными реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация деревня Тимирязева в проектных границах в составе двух планировочных районов – Северного и Южного.

1. Северный планировочный район Генеральным планом формируется на основе развивающегося общественно-делового центра д. Тимирязева,  расположен между ул. Зеленой и железной дорогой.

Район включат в себя  селитебные  территории деревни и территорию производственного использования, расположенную в центре этого района.

2. Южный планировочный район генпланом формируется между ул.Зеленой и южной границей  деревни. Район включает в себя основную селитебную территорию деревни.

В этом планировочном районе возможно формирование двух участков усадебной индивидуальной застройки .

Генеральным планом предлагается расширение этого планировочного района за счет включения в его состав незастроенной и свободной территории,  находящейся за границей населенного пункта, в юго-западном и юго-восточном направлениях.

Развитие планировочного центра деревни Тимирязева

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой зоны в центре деревни, с  размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического пользования.

На дальнейшей стадии Генерального плана – «Проекте  планировки деревни Тимирязева» необходимо разработать и сформировать общественно-деловой центр деревни.

Увеличение размеров селитебных зон ведет к возрастанию роли транспортно-пешеходной сети.

Транспортная схема деревни решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура).

Предложенная Генеральным планом Тимирязевского сельского поселения архитектурно-планировочная структура предусматривает развитие сложившейся планировочной структуры населенного пункта и перспективных территорий как единой компактной взаимосвязанной планировочной среды.

Основные градостроительные мероприятия:

- совершенствование планировочной структуры;

- частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- формирование новой жилой застройки деревни;

- формирования  общественного центра;

- формирование инженерно-транспортной сети территории деревни;

- организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации.

Планировочная структура территорий новой жилой застройки

Генеральным планом предусмотрено незначительное расширение деревни Тимирязева за счет территорий новой жилой застройки в юго-западном и юго-восточном направлениях .

Планировочную структуру данной территории Генеральный план предлагает решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

Территории новой жилой застройки предлагается оснастить  инженерно-транспортной инфраструктурой.

Планировочная структура д. Сафроновка, с. Авдюшино, пос. Гавань

Генеральным планом не предусматривается значительного развития жилой территории д. Сафроновка. Возможно частичное размещение новой жилой застройки на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками. Предусматривается сохранение и развитие структуры учреждений социально-бытового назначения.

В связи с малочисленностью населенных пунктов  с. Авдюшино и пос. Гавань, утратой населения, простой планировочной структурой, проектом не предусмотрено каких-либо  мероприятий по реконструкции и совершенствованию планировочной структуры,

6.3. Функциональное зонирование территории поселения

Функциональное зонирование - это зонирование проектируемой территории по функциональным зонам, видам и подвидам функционального использования (назначения) земель, с учетом распространения зон специального и особого градостроительного регулирования.

Функциональное зонирование определяет  укрупнённые рамочные условия использования территории,  обязательные для всех участников территориальных отношений и градостроительной деятельности.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории поселения, с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории объектами транспортно-инженерной инфраструктуры.

С целью развития и преобразования функционально-планировочной структуры территории поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны границы функциональных зон в соответствии с нижеприведенным перечнем:

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя усадебную застройку (индивидуальную и малоэтажную многоквартирную).

Зона размещения усадебной застройки выявлена во всех населенных пунктах поселения.

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано как объективной целесообразностью, так и спецификой местных условий, обнаруживающих дефицит свободных пригодных для строительства территорий в муниципальном образовании.

Генеральным планом предусматривается возможность формирования частичной усадебной застройки  на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками в д. Тимирязева и д. Сафроновка.

Генеральным планом определены новые территории под размещение индивидуальной жилой застройки в д. Тимирязева и д. Сафроновка, за существующими границами населенных пунктов, на неиспользуемых территориях поселения.

Ориентировочная площадь новой жилой территории в д. Сафроновка – 14,5 га, из расчета коэф. семейности 2,5, здесь смогут проживать 120  человек.

Генеральным планом не предусмотрено размещение  новой усадебной застройки (индивидуальной и малоэтажной многоквартирной) в остальных населенных пунктах поселения.

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, культового назначения, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Общественно-деловая зона выявлена в д. Тимирязева, д. Сафроновка,  в остальных населенных пунктах отсутствует.

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах общественно-деловой зоны в д. Тимирязева и развивающейся зоны в д. Сафроновка,  на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий возможно дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания.

Формирование общественно-деловых центров предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования  и плоскостных спортивных сооружений.

Генеральным планом не предусмотрено размещение  объектов социальной инфраструктуры в остальных населенных пунктах.

3. Зона озелененных территорий и рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны поселения  входят озелененные территории общего пользования, леса населенных пунктов, открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегу р. Бирюсы и ее притоков.

4.Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Производственно-коммунальная территория расположена в пределах границы д. Тимирязева. В зоне производственного использования расположены  коммунально-складские объекты населенного пункта.

Генеральным планом  предусмотрено сохранение производственной зоны в существующих границах и рассмотрение неиспользуемых производственных  территорий в качестве резервных.

5.Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Отдельные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры выявлены во всех населенных пунктах поселения.

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи,  а также объектов транспортной инфраструктуры)  на территории поселения и населенных пунктах.

6.Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории объектов сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями, садово-огороднических участков.

Зона сельскохозяйственного использования в виде садово-огороднических участков выявлена во всех населенных пунктах поселения.

Основу сельскохозяйственной зоны поселения составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств и личных подсобных хозяйств.

В перспективе в малонаселенных  населенных пунктах поселения не предусмотрено развитие жилой функции, поэтому имеющиеся территориальные резервы внутри данных населенных пунктов целесообразно использовать для возможного развития подсобных хозяйств.

7.Зона специального назначения

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов.

Зона специального назначения выявлена в виде территорий кладбищ и свалок. Полигон ТБО д. Тимирязева расположен на юго-восток от ул. Зеленая. Полигон ТБО д. Сафроновка расположен на северо-восток от железной дороги Тайшет-Абакан на восток от восточной границы д. Сафроновка.

Генеральным планом предлагается реконструкция и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбищ и свалок твердых бытовых отходов

8.Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории реки Бирюсы и ее притоков. Выявлены на территории всего поселения.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9.Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса,  запретные полосы лесов, вдоль водных объектов; защитные полосы лесов, вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Зона лесов лесного фонда выявлена на территории поселения.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

10.Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны;

- первый пояс ЗСО;

#### санитарные разрывы  от линий ЛЭП;

#### санитарные разрывы  от магистрального нефтепровода.

Функциональное зонирование территории  деревни Тимирязева

В границе д. Тимирязева устанавливаются следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях д. Тимирязева путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками.

Генеральным планом  определены новые территории под жилую застройку в структуре жилого фонда, как индивидуальная жилая застройка, ее размещение предусмотрено на юго-запад и юго-восток   от деревни, на пустующих незастроенных территориях поселения.

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) - территория для развития социально-бытовой инфраструктуры в общественно-деловом центре;

- на расчетный срок (2032 г.)  - территория для развития жилищного строительства (размещение усадебной индивидуальной  застройки.

Ориентировочная площадь территории первого участка – 7,4. га, из расчета коэффициента семейности 2,5, здесь смогут проживать 93  человека.

Ориентировочная площадь территории второго участка – 9,3. га, из расчета коэффициента семейности 2,5, здесь смогут проживать 104  человека.

2. Общественно-деловая зона

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах общественно-деловой зоны в центре д. Тимирязева, на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий возможно дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей деревни и на их пересечении.

Формирование общественно-делового центра деревни предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования  и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зона производственного использования

В зоне производственного использования д. Тимирязево расположены  коммунально-складские объекты населенного пункта. Зона производственного использования включает 2 территории, расположенные на севере населенного пункта.

Генеральным планом  предусмотрено сохранение производственной зоны в существующих границах и рассмотрение неиспользуемых производственных  территорий в качестве резервных.

Генеральным планом не предусмотрено территориального расширения производственных зон деревни.

Существующие производственные и коммунально-складские объекты, функционирующие  в промышленной  зоне д. Тимирязева предлагается сохранить на этих же площадках.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Основу сельскохозяйственной зоны д. Тимирязева составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств.

Генеральным планом предлагается расширение и развитие территорий предназначенных для размещения подсобных хозяйств, садовых участков внутри д.Тимирязева.

5. Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

В состав рекреационной зоны д. Тимирязева входят озелененные территории общего пользования,  лес,  открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегу р. Бирюсы и ее притоков.

6.Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Отдельные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры выявлены в д. Тимирязева (см. разделы «Инженерная инфраструктура», «Транспортная инфраструктура»).

Генеральным планом предлагается реконструкция и дальнейшее развитие объектов инженерной инфраструктуры (в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры)  на территории д. Тимирязева.

7. Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны;

- первый пояс ЗСО;

#### санитарные разрывы  от линий ЛЭП;

#### санитарные разрывы от ж\д;

#### санитарные разрывы от а\д.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Функциональное зонирование  д.Сафроновка, с. Авдюшино, пос. Гавань

Функциональное зонирование территорий  этих населенных пунктов подготовлено исходя из особенностей современного использования территории, положения д.Сафроновка, с. Авдюшино, пос. Гавань   в системе расселения с учётом их дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах этих населенных пунктов устанавливается выше разработанное проектное функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

## 6.4. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов

Установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) Утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) Утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Проектом предлагаются новые границы населенных пунктов, учитывающие два основных фактора: сложившуюся ситуацию и предложения по территориальному развитию, т. е. принимаются во внимание:

Изменение границ населенных пунктов Тимирязевского муниципального образования предлагается за счет перевода земель сельхозназначения в земли населенных пунктов, посредством разработки, утверждения и согласования документов территориального планирования.

Таблица 1

ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ ЦЕНТРА ТИМИРЯЗЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ д.ТИМИРЯЗЕВА и д. САФРОНОВКА

| № | Наименование населенного пункта | Существующее положение, (га) | Изменение на проект, (га) | Итого, (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д.Тимирязева | 72,0 | 16, 7 | 88,7 |
|  | д. Сафроновка | 70,0 | 14, 5 | 84, 5 |

Проектом генерального плана внесено предложение по изменению границ населенных  пунктов д.Тимирязева и д. Сафроновка.

Проектом предусмотрено увеличение территорий этих населенных пунктов за счет неиспользуемых территорий муниципального образования, в связи с потребностью в размещении новых жилых территорий.

Площадь территории д.Тимирязева, с учетом измененных границ, составит 88,7 га, что на 16, 7 га больше существующей.

Площадь территории д.Сафроновка, с учетом измененных границ, составит 88,7 га, что на 16, 7 га больше существующей.

Изменение границ населенных пунктов позволит д.Тимирязева и д. Сафроновка стабильно развиваться, не испытывая потребности в новых территория в течение периода расчетного срока генерального плана.

7. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующее положение

Муниципальное образование «Тимирязевское» сельское поселение расположено в центральной части Тайшетского района Иркутской области. В составе сельского поселения 3 населенных пункта.

Текущее состояние и ограничения развития транспортной сети поселения предопределены равнинным слабопересеченным рельефом тайги Сибири с относительно однородным низким уровнем освоения территории.

Ниже представлены основные характеристики поселения, касающиеся его площади, населения и транспортно-географического положения.

Таблица 1

| Название населенного пункта | Чис-лен-ность насе-ления на 01.01.2011 г., чело-век | Пло-щадь территории, га | Чис-ло дво-ров, еди-ниц | Расстояние насе-лен-ного пункта до областного центра, км | Расстояние населенного пункта до центра муници-паль-ного района, км | Расстоя-ние населен-ного пункта до ближай-ших ж/д вокзала, станции, платформы, км | Расстояние насе-ленно-го пункта до ближайшего автовокзала (авто-стан-ции), км | Наличие в населенном пункте или вблизи (до 1 км) остановок обществен-ного транспорта (в том числе автовокзалы, автостанции, автобусные остановки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тимирязевское муниципальное образование |
| д.Тимирязева | 268 | 72 | 102 | 690 | 19 | 19 | 19 | да/да |
| д.Сафроновка | 194 | 70 | 71 | 685 | 14 | 14 | 14 | да/да |
| с.Авдюшино | 32 | 84 | 37 | 694 | 23 | 6 | 15 | да/да |
| пос.Гавань | 9 | 42 | 3 | 701 | 30 | 30 | 30 | да/да |

Транспортная сеть поселения представлена автомобильным транспортом. Тимирязевское  сельское поселение территориально удалено от районного центра на 30 км. Общественный транспорт для населения муниципального образования отсутствует. Жители пользуются  личным автотранспортом, или добираются до г. Бирюсинска  и г. Тайшета, пешком. На  протяжении последних трех лет остро стоит вопрос с открытием автобусного маршрута д. Сафроновка — г. Тайшет, д. Тимирязева – г. Бирюсинск.

Существенным ограничением социально-экономического развития поселения с точки зрения транспортного фактора можно считать:

- отсутствие железнодорожного транспорта необщего пользования, необходимого для развития лесопромышленного комплекса на перспективу;

- сезонная проходимость части автодорог;

- отсутствие общественного транспорта;

- отсутствие авиационного транспорта общего пользования (что ограничивает мобильность жителей поселения и делает его изолированным в условиях временной ограниченности проходимости автодорог общего пользования;

- отсутствие внутренних водных путей общего пользования с габаритными глубинами, что делает невозможным в настоящее время и на перспективу организацию судоходства в пределах поселения (без учета паромов).

- отсутствие трубопроводного транспорта (и в первую очередь газопроводов).

Основа транспортной системы сельского поселения – автодорога «Тайшет-Авдюшино». На территории сельского поселения большое число (а также суммарная протяженность) бесхозных и лесовозных автодорог, часть из которых выполняет общепользовательские функции.

Сеть автодорог общего пользования представлена дорогами муниципального значения. Автодороги федерального и регионального значения на территории поселения отсутствуют.

Транспортно-дорожная инфраструктура в пределах поселения не представлена.

Транспортное обслуживание населения находится в неудовлетворительном состоянии. Жители поселения могут воспользоваться лишь автомобильным (включая автобусный) транспорт для удовлетворения потребностей в транспортной мобильности при этом дорожная сеть представлена дорогами низших технических категорий (5), находящихся в удовлетворительном и неудовлетворительном состоянии.

Надежность транспортной сети поселения недостаточная. При выходе из строя одного-двух фрагментов автодорожной сети значительная часть площади поселения будет находится в транспортной изоляции. Недостаточное  уличное освещение в населенных пунктах.

Общая протяженность автодорог местного значения в пределах поселения на 1.01.2012 г. составляет 30,05 км.

В том числе:

- протяженность автомобильных дорог общего пользования – 30,05 км;

- из них – протяженность автодорог с твердым покрытием составляет 0 км;

- протяженность автодорог с щебеночным и гравийным покрытием составляет – 30,05 км.

На территории поселения имеется 1 деревянный мост.

Проектные предложения

На 1-ую очередь:

Капитальная реконструкция автодорог (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию):

- подъезд к с. Авдюшино,

- д. Тимирязева — Тайшет.

- д. Сафроновка – Тайшет

- д. Тимирязева – д. Сафроновка

Реконструкция автодорог:

- не требуется.

Строительство (и капитальная реконструкция автодорог):

- с. Тагул — автодорога «М-53 «Байкал»».

Строительство подъездов к населенным пунктам:

- не требуется.

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах.

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования (по регулярным маршрутам, см. ниже) должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах поселения и в пределах Тайшетского поселения в целом, а также для обеспечения транзита автотранспорта проектом рекомендуется заменить все аварийные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в д. Тимирязева).

Основные предлагаемые мероприятия в области развития транспортной инфраструктуры поселения представлены на карте планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон.

В прогнозном периоде проектом рекомендуется:

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.

- связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки.

- создать и реконструировать павильоны ожидания прибытия автобусов, - на всех автодорогах, на которых проходит автобусных транспорт общего пользования, и  в первую очередь – в центре поселения д. Тимирязева.

- Проектом также предусматривается в связи с частичным переходом на газомоторное топливо развитие сети АГЗС в  д. Тимирязева.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание (восстановление) светофоров во всех населенных пунктах в пределах автодорог, автотранспортный поток на которых в расчетном году превысит 500 ед./сутки.

Для развития рекреации на территории поселения рекомендуется создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в н. п. д. Тимирязева; а также создание площадки для отдыха водителей автотранспорта (что необходимо на перспективу для улучшения автотранспортного обслуживания предприятий и организаций, а также жителей поселения).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В области трубопроводного транспорта рекомендуется газификация населенных пунктов (с числом жителей не менее 150 чел. к расчетному сроку) при условии реализации проекта строительства магистрального газопровода, проходящего через территорию Тайшетского района.

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

8.1. Водоснабжение

Существующее положение

МО Тимирязевское

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Тимирязевского муниципального образования служат подземные воды. Централизованных систем водоснабжения в населенных пунктах МО нет.

В качестве водозаборных сооружений питьевого назначения используются децентрализованные источники водоснабжения личные и общественные скважины и шахтные колодцы (общественные и личные).

д. Тимирязева

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенного пункта осуществляется от одной артезианской скважины, совмещенной с водонапорной башней, и семи общественных шахтных колодцев (ул. Зеленая). ул. Новая.

Водозабор из скважины осуществляется с глубины 140 м, с помощью насосной агрегата типа ЭЦВ 6-6,3-140. Водонапорная башня работает в крановом режиме. Износ колодцев – 80%, скважина требует капитального ремонта.

Для пожарных нужд имеется резервуар объемом 60 м3.

д. Сафроновка

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенного пункта осуществляется от трех общественных шахтных колодцев (ул. Зеленая). Износ колодцев – 80%.

Локальный водозабор (скважина, совмещенная с водонапорной башней) имеет ООО «Березовское». Водозабор используется только для нужд сельхозпредприятия. Водозабор осуществляется с глубины 140 м, с помощью глубинного насоса ЭЦВ 6-6,3-140.

Для пожарных нужд имеется резервуар объемом 60 м3.

с. Авдюшино

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенного пункта осуществляется от пяти общественных шахтных колодцев (ул. Гореликова). Износ колодцев – 80%.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- высокий процент износа водозаборных сооружений;

- отсутствие контроля качества питьевой воды;

- отсутствие централизованного водоснабжения в населенных пунктах.

Проектное предложение

Тимирязевское муниципальное образование

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд Тимирязевского муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным суммарному водопотреблению населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Объем воды, который потребуется населенным пунктам, входящим в состав Тимирязевского муниципального образования, на расчетный срок, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление по населенным пунктам приводится в таблице 1.

Таблица 1

ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ТИМИРЯЗЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Тимирязева | 150 | 250 | 38 |
| д. Сафроновка | 150 | 150 | 23 |
| с. Авдюшино | 150 | 10 | 2 |
| Всего по Тимирязевскому муниципальному образованию | - | 410 | 63 |

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В населенных пунктах с числом жителей до 1 тыс. человек принимается один пожар, с расходом 5 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) ( 1000 ( 108 м3.

Неприкосновенный противопожарный запас будет храниться в баках водонапорных башен и в противопожарных водоемах.

В населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к естественным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав Тимирязевского муниципального образования. Принимая во внимание проектную численность населения, проектом предлагается строительство в д. Тимирязева системы летнего водоснабжения и реконструкция существующих сооружений водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования.

д. Тимирязева

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения д. Тимирязева запланированы следующие мероприятия:

- Реконструкция существующих водозаборных сооружений (замена насосного оборудования и водоподъемных труб в скважине, установка приборов учета расхода и уровня воды на скважине, ремонт и утепление павильона скважины, ремонт водонапорной башни). Производительность рабочей скважины по насосному оборудованию должна составить 40 м3/сут.

- Ремонт общественных шахтных колодцев. Для исключения загрязнения воды в колодце, а также для возможности установки насоса, над колодцем необходимо строительство кирпичного павильона.

- Организация контроля качества потребляемой питьевой воды.

- Оборудование водозаборных сооружений (рабочей скважины) компактной установкой по водоподготовке малой производительности на новых технологиях и установкой по обеззараживанию воды.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

- Строительство резервной водозаборной скважины (для обеспечения стабильного водоснабжения, в населенном пункте необходимо строительство как минимум двух водозаборных скважин).

- Строительство  летнего водопровода, оборудованного водоразборными колонками.

- Организация зон ЗСО водозабора в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

д. Сафроновка, с. Авдюшино

Учитывая то, что проектная численность населения не превышает 200 чел, строительство централизованного водоснабжения не предусматривается.

Для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения запланированы следующие мероприятия:

- Ремонт общественных шахтных колодцев. Для исключения загрязнения воды в колодце, а также для возможности установки насоса, над колодцем необходимо строительство кирпичного павильона.

- Организация контроля качества потребляемой питьевой воды.

8.2. Водоотведение бытовых стоков

Существующее положение

Тимирязевское муниципальное образование

Населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоотведения бытовых стоков, на территории МО нет.

д. Тимирязева, д. Сафроновка, с. Авдюшино

Жидкие бытовые отходы (ЖБО) от застройки и объектов соцкультбыта собираются в выгребные ямы. Отходы не вывозятся, и утилизируются на месте.

Проблемы системы бытовой канализации:

- отсутствие внутренней канализации на объектах соцкультбыта;

- неорганизованный вывоз ЖБО от населения.

Проектное предложение

Тимирязевское муниципальное образование

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых стоков от Тимирязевского муниципального образования условно принимается равным суммарному водоотведению от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки и отсутствие крупных промышленных предприятий, норма водоотведения принимается в размере 80% от нормы водопотребления. Проектное водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам приводится в таблице.

Таблица 2

ВОДООТВЕДЕНИЕ БЫТОВЫХ СТОКОВ ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ТИМИРЯЗЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут | Население, чел. | Расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Тимирязева | 120 | 250 | 30 |
| д. Сафроновка | 120 | 150 | 18 |
| с. Авдюшино | 120 | 10 | 2 |
| Всего по Тимирязевскому муниципальному | - | 410 | 50 |

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

В населенных пунктах с численностью жителей менее 500 человек строительство централизованной системы бытовой канализации не предусматривается.

Сточные воды от производственных предприятий и животноводческих комплексов необходимо очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС).

д. Тимирязева, д. Сафроновка, с. Авдюшино

Строительство централизованной системы канализации в населенных пунктах не предусматривается.

Для водоотведения сточных вод от жилой застройки рекомендуется применять автономные системы канализации. Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Здания, в которых расположены объекты соцкультбыта предлагается оборудовать внутренней канализацией с отводом сточных вод в водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Места утилизации ЖБО предлагается организовать в районе существующих полигонов ТБО.

8.3. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории Тимирязевского муниципального образования осуществляется от центров питания энергоснабжающих компаний ОАО «ИЭСК».

По территории Тимирязевского муниципального образования проложены транзитные системообразующие воздушные ЛЭП напряжением  500 кВ федерального значения, а также ЛЭП 110 и 35 кВ.

Распределение электроэнергии осуществляется через трансформаторные подстанции, расположенные в каждом населенном пункте.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

Проектные предложения

В соответствии с планируемым перспективным объемом капитального строительства на территории Тимирязевского муниципального образования поселения генеральным планом предлагается осуществить на перспективу  следующие мероприятия:

- Строительство ТП для нового участка застройки в юго-западной части д. Тимирязевка, питание предусмотреть от существующих ВЛ;

- Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

- Существующие воздушные или кабельные линии электропередач, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев;

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 6/10 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых ТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

8.4. Теплоснабжение

Существующее положение

На территории Тимирязевского муниципального образования нет сетей и объектов теплоснабжения.

Проектные предложения

Теплоснабжение общественно-деловой застройки предусмотреть централизованным, индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

8.5. Санитарная очистка

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования).

Существующее положение

Для организации сбора и складирования бытовых отходов и мусора используются две санкционированных свалки ТБО общей площадью 1,5 га.

Свалка ТБО д. Тимирязева расположена в 800 м на юго-восток от ул. Зеленая, в 1200 м на юго-восток от железной дороги Тайшет-Абакан, в 2300 м на запад от западной границы г. Бирюсинска.

Свалка ТБО д. Сафроновка расположена в 300 м на северо-восток от железной дороги Тайшет-Абакан, в 450 м на восток от восточной границы д. Сафроновка, в 450 м на северо-запад от р. Малая Тайшетка.

На территории ОАО «Березовское» для захоронения биологических отходов имеется биотермическая яма.

д. Тимирязева

Утилизация отходов методом захоронения производится на санкционированной свалке ТБО д. Тимирязева общей площадью 1,0 га. Местоположение: в 800 м на юго-восток от ул. Зеленая, в 1200 м на юго-восток от железной дороги Тайшет-Абаакн, в 2300 м на запад от западной границы г. Бирюсинска.

ТБО вывозятся силами администрации Тимирязевского муниципального образования и самостоятельно населением. Частично ТБО не вывозятся, а утилизируются на месте.

д. Сафроновка

Утилизация отходов методом захоронения производится на санкционированной свалке ТБО д. Сафроновка общей площадью 0,5 га. Местоположение: в 300 м на северо-восток от  автомобильной дороги Тайшет-Сафроновка, в 450 мм на восток от восточной границы д. Сафроновка, в 450 м на северо-запад от р. Малая Тайшетка.

ТБО вывозятся силами администрации муниципального образования и населением самостоятельно. Частично ТБО не вывозятся, а утилизируются на месте.

с. Авдюшино

ТБО частично вывозятся населением самостоятельно на свалку ТБО д. Тимирязева, а в основном утилизируются на месте.

Проблемы санитарной очистки МО:

- низкий уровень экологической культуры населения;

- недостаток спецмашин и механизмов для санитарной очистки населенных пунктов;

- отсутствие организованной системы сбора отходов.

Биологические отходы

На территории самостоятельно расположен действующий скотомогильник (биотермическая яма), расположенная на территории ОАО «Березовское». Объект соответствует ветеринарно-санитарным нормам, СЗЗ выдерживается.

Проектные предложения

Тимирязевское муниципальное образование

Объем ТБО от Тимирязевского муниципального образования условно принимается равным объему ТБО от населенных пунктов, входящих в его состав.

Расчеты образования количества ТБО для сельского населения проведены согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки, в местах утилизации предполагается утилизировать порядка 60% от всего объема ТБО, остальной объем отходов будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение.

Таблица 3

РАСЧЕТНЫЕ ОБЪЕМЫ ТБО ПО НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ ТИМИРЯЗЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РАСЧЕТНЫЙ СРОК)

| Наименование потребителей | Население, чел. | Расчетный объем ТБО, тонн/год | Объём ТБО поступающих на утилизацию, тонн/год |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Тимирязева | 250 | 100 | 60 |
| д. Сафроновка | 150 | 60 | 36 |
| с. Авдюшино | 10 | 4 | 2,4 |
| Всего по Тимирязевскому муниципальному образованию | 410 | 164 | 98,4 |

Настоящим проектом предлагается дальнейшее использование существующих полигонов ТБО, с обязательным проведением мероприятий технического обслуживания их территории, что позволит сократить СЗЗ от объекта.

Все несанкционированные свалки на территории Тимирязевского муниципального образования подлежат ликвидации. Администрации муниципального образования необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

На расчетный срок для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района, на основании разработанных и утвержденных документов территориального планирования,  рекомендуется  выполнить проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

д. Тимирязева, д. Сафроновка

Настоящим проектом предлагается дальнейшее использование существующих полигонов ТБО д. Тимирязева и д. Сафроновка

Среди населения необходимо проводить разъяснительную работу по необходимости утилизации отходов на одном санкционированном месте, что обеспечит экологическую безопасность территории муниципального образования.

Предлагается осуществить полный охват населенных пунктов контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием и применением стандартных герметических  мусоросборников.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки территории населенных пунктов необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

Все несанкционированные свалки подлежат ликвидации.

с. Авдюшино

Населенный пункт не имеет перспективы развития. Отходы будут утилизироваться на месте или вывозиться населением на свалку д. Сафроновка самостоятельно.

Биологические отходы

Проектом предлагается дальнейшее использование существующей биотермической ямы.

Ответственность за соблюдением санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой находятся захоронения биологических отходов. Их территория должна быть оканавлена, обвалована, огорожена, озеленена, оборудована шлагбаумом и указательными знаками.

8.6. Связь

Существующее положение

Отрасль «Связь» относится к интенсивно развивающимся отраслям и видам деятельности на территории области. Развитие связи способствует удовлетворению потребностей населения поселения в области получения и обмена информацией. Развитие связи способствует повышению инвестиционной привлекательности территории, способствует притоку новых инвестиций в другие отрасли.

Почтовая связь. Пунктов почтовой связи не имеет. Почта доставляется в д. Сафроновка и д. Тимирязева  автотранспортом «Почта-России» и два почтальона обслуживают население

Прочие виды связи. В последние годы высокими темпами в районе и на территории поселения развивается сотовая связь. Услуги сотовой связи предоставляются такими операторами, как ЗАО «МегаФон».

Проектные предложения

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи ;

- развитие электросвязи в пределах поселения, установка универсальных таксофонов (не менее одного в каждом из населенных пунктов с числом жителей более 20);

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение разнообразия и объема услуг, качества их предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах)), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Необходимо в будущем (проектное предложение):

Проведение на территории поселении волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)  для всех населенных пунктов с населением более 0,2 тыс. чел.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 45% (среднероссийского значения к 2015 г.) и 65% (среднероссийского значения к 2025 г.).

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала, в т. ч. бытовыми телевизионными (телевизорами).

Системы спутниковой связи должны действовать в д. Тимирязева.

Для улучшения качества обслуживания населения сельского поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

9. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ. ОХРАНА ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Современное состояние окружающей природной среды Тимирязевского сельского поселения определяется состоянием геологической среды, воздуха, поверхностных и подземных вод, животного и растительного мира.

Состояние отдельных компонентов природной среды находится в тесной зависимости от величины техногенной нагрузки.

9.1. Техногенная нагрузка

Техногенная нагрузка на территории поселения распределяется неравномерно. Наибольшую техногенную нагрузку испытывает северная часть поселения, южная почти сплошь покрыта лесами.

Техногенную нагрузку на рассматриваемой территории создают с. Авдюшино, деревни Тимирязева и Сафроновка со своим жилищно-коммунальным хозяйством, автомобильный и железнодорожный транспорт, нефтепроводы, высоковольтные линии, свалка твёрдых бытовых отходов, разработка полезных ископаемых, молочно-товарная и свиноводческая фермы  и др.

9.2. Состояние геологической среды

На территории поселения наиболее нарушена геологическая среда.

На сегодняшний день преобразование окружающей среды связано как с природными факторами, обусловленными опасными геологическими процессами, так и с техногенными.

Человек активно меняет рельеф и ландшафты, занимаясь сельским хозяйством, строительством дорог, промышленным и гражданским строительством, лесным хозяйством и т.д.

Наибольшим изменениям подвергается рельеф (изменяются отметки поверхности земли, как в большую, так и в меньшую сторону), а также общий облик территории её ландшафты, что происходит за счёт вырубки лесов, проявления эрозионных, мерзлотных процессов, меандрирования русел рек и образования старичных озёр, разработки полезных ископаемых.

Изменяется и геологическое строение территории.

Целостность геологического массива на территории поселения нарушается, в основном, горными выработками, пробуренными при  инженерно-геологических изысканиях, поисковых и разведочных работах, карьерной разработкой полезных ископаемых, устройством колодцев, скважин на воду, захоронением бытовых отходов и т. д.

В геологическом  разрезе появляется новый тип отложений – техногенный.

Определённым изменениям подвергаются гидрогеологические условия.

Под воздействием природных (паводки) изменяются уровень и состав подземных вод (за счёт загрязнения неочищенными стоками).

Как следует из Схемы территориального планирования Иркутской области степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Тимирязевского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как средняя.

Согласно Схеме территориального планирования Иркутской области территория Тимирязевского поселения находится в ареале возможных радиоактивных аномалий радона, урана, радия (более100 мкР/час).

9.3. Состояние атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха в Тимирязевском сельском поселении можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные  источники загрязнения атмосферного воздуха.

Загрязнителем воздуха в поселении в какой-то мере является  автомобильный и железнодорожный транспорт.

В поселении имеются автомобильные дороги как с твёрдым покрытием, так и без него, поэтому при прохождении транспорта, кроме вредных выхлопов, возможно запыление территории.

Оценить загрязнение воздуха от транспорта не представляется возможным ввиду отсутствия данных непосредственно по поселению.

Запыление атмосферного воздуха отмечается также и при карьерной разработке полезных ископаемых.

9.4. Состояние поверхностных и подземных вод

На территории  Тимирязевского сельского поселения водные ресурсы представлены поверхностными и подземными водами.

Крупных загрязнителей поверхностных вод на территории поселения нет. Вода в реке Бирюса Чистая.

В других реках, притоках р. Бирюса загрязнения также не выявлено.

Загрязнения поверхностных вод возможно в случае техногенных аварий на проходящих в северо-восточной части поселения нефтепроводах.

Подземные воды на территории поселения достаточно хорошо защищены от поверхностного загрязнения.

В водоснабжении местного населения преобладают подземные воды.

В деревне Тимирязева  пробурена артезианская скважина, глубиной до 150 м, но централизованного водоснабжения не организовано. Пробы воды на анализ также не отбирались. Многие жители пользуются собственными колодцами, глубиной до 15-20 м. Анализ этих вод также не производился.

По словам местных жителей, вода очень жёсткая и её вкусовые качества плохие.

Для улучшения качества жизни и здоровья населения необходимо наладить постоянный контроль над качеством подземных вод, используемых  в водоснабжении населения.

9.5. Состояние почвенного покрова

Почвы Тимирязевского сельского поселения в некоторой мере  подвержены эрозионным процессам, заболачиванию.

Нарушение почвенного покрова связано также с разработкой полезных ископаемых, прокладкой транспортных магистралей и т.д.

Загрязнение почв носит локальный характер. В основном оно приурочено к свалке ТБО, сельскохозяйственным объектам (молочно-товарная ферма и свиноферма), складам ядохимикатов.

Загрязнение почв может быть также связано с транспортными магистралями: вдоль автомобильных и железных дорог.

Вероятность загрязнения почв существует в случае техногенных аварий на проходящих в северо-восточной части поселения нефтепроводах.

Земли сельскохозяйственного назначения Тимирязевского сельского поселения, в общем, можно отнести к экологически чистым, а продукцию, производимую на них, – к экологически чистой.

9.6. Состояние растительного и животного мира

Редкие и ценные виды дикорастущих растений исчезают в результате перепахивания земель, выпаса скота, заготовки лекарственных и декоративных растений, ведения различной хозяйственной деятельности, вырубки лесов, а также лесных пожаров.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования основывается на Правилах заготовки древесины, соблюдение которых позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Животный мир является неотъемлемой частью экосистем. К сожалению, многие виды животных по разным причинам снижают свою численность и переходят в разряд исчезающих. В том числе, лишаются своей среды обитания из-за вырубки лесов. Не малую роль в этом играет браконьерство.

За последние годы сухонос, серый гусь, дрофа и кобчик уже не гнездятся, а числятся как залётные.

В Красную книгу занесены таёжный  гуменник, клоктун, могильник, балабан и азиатский бекасовидный веретенник.

Сокращается численность орлана-белохвоста и большого подорлика.

Из млекопитающих в Красную книгу России включены прибайкальский подвид черношапочного сурка, алтае-саянский подвид северного оленя, красный волк, манул и др.

В реках исчезли некоторые виды рыб. Большой редкостью в  реках является осётр.

## 9.7. Состояние проблемы бытовых отходов

В муниципальном образовании есть две свалки ТБО для сбора и накопления твёрдых бытовых отходов.

Нет узаконенного скотомогильника. Есть яма по утилизации павших животных, которая находится в ведении МУП «Агрострой». Сбор и утилизация биологических отходов производится согласно требованиям «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» путём сжигания.

В населённых пунктах отсутствует система сбора и уничтожения отходов.

Территория захламлена древесными отходами.

На территории Тимирязевского поселения отсутствует система канализации.

Проблема опасности загрязнения территорий населенных пунктов связана с нарушениями эксплуатации канализационных выгребов.

В населённых пунктах отсутствует организация надлежащей утилизации в частном секторе бытовых отходов и содержимого выгребов.

На территории поселения нет также ливневой канализации.

Системы регулярной очистки территории от мусора и твёрдых бытовых отходов не существует.

9.8. Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Тимирязевского сельского поселения зоны с особыми условиями использования представляют:

- запретные водоохранные полосы лесов;

- защитные  полосы лесов вдоль железнодорожных путей;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков и водоемов

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарные разрывы, придорожные полосы транспортных коммуникаций;

- санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций;

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов.

Запретные водоохранные полосы лесов

В пределах запретной водоохраной полосы вдоль реки Бирюса выделены нерестоохранные полосы лесов.

Ширина этих зон в пределах Тимирязевского    поселения невелика, едва достигает 2 км. Эти зоны на рассматриваемой территории не имеют сплошного распространения.

Нерестоохранные зоны лесов защищают нерестилища ценных промысловых рыб.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных и лесных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В них запрещается проведение рубок главного пользования.

Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных путей

Вдоль железной дороги, проходящей по Тимирязевскому  поселению, Схемой территориального планирования Иркутской области местами выделены защитные лесные полосы, шириной 0,2-0,5 км.

Эти полосы выделены для защиты территории от загрязнения, обусловленного железнодорожным  транспортом.

На большей части железной дороги, проходящей по поселению, защитные полосы лесов отсутствуют.

Водоохранные зоны источников поверхностных вод, прибрежные защитные полосы

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности.

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В Тимирязевском поселении установлены водоохранные зоны для р. Бирюса, протяжённость которой свыше 50 км, и для её притоков, протяжённостью до 10 км и 50 км.

Ширина водоохранной зоны устанавливается от истока рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы.

Прибрежной защитной полосой является территория, непосредственно примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Соблюдение специального режима на территории водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

В этих зонах устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

- в лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Режим водоохранных зон на территории Тимирязевского поселения, в основном, выполняется.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Тимирязевского сельского поселения  централизованное водоснабжение не организовано, хотя пробурена глубокая  (150 м) артезианская скважина. Зоны санитарной охраны от неё как источника питьевого водоснабжения не определены.

Частные источники водоснабжения не всегда содержатся в порядке, и требования СанПиН 2.1.4.1175-02 по содержанию и эксплуатации водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения  также не всегда соблюдаются.

Не проводится и регулярного контроля качества подземных вод, используемых для водоснабжения.

Таким образом, отсутствует уверенность в сохранении постоянства санитарного состояния воды, используемой населением Тимирязевского сельского поселения.

Санитарные разрывы, придорожные зоны транспортных коммуникаций

Транспортная сеть Тимирязевского сельского поселения представлена автомобильными дорогами с асфальтовым и гравийно-песчаным о покрытием, а также железной дорогой.

Вдоль автомобильных дорог общего пользования должны быть установлены придорожные полосы. Границы придорожных полос устанавливаются для дорог II технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории –25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

На территории поселения, где имеются дороги разной технической категории должны  быть установлены придорожные  полосы, шириной от   25 до 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м.

В случае превышения указанного расстояния следует предусматривать не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути, что на территории поселения не всегда выполняется.

При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Расстояния от сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом величины грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны ЛЭП

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям санитарных норм.

Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. Размеры санитарных разрывов приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 1

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 220 | 25 |
| 500 | 50 |

На территории поселения охранные зоны ЛЭП соблюдаются.

Охранные зоны магистральных трубопроводов

Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок, устанавливаются санитарные разрывы.

Рекомендуемые минимальные расстояния учитывают степень взрыво- и пожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом категории и диаметра трубопроводов.

Величина санитарного разрыва выбирается в зависимости от диаметра трубопровода в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны магистральных нефте- и газопроводов устанавливаются в целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) вдоль трасс трубопроводов,  в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных и других объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

Промышленных предприятий на территории поселения нет.

В деревне Тимирязева есть одна котельная. Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

На территории поселения есть две свалки ТБО. Санитарно-защитные зоны установлены, но не вынесены на местность.

Для свалок ТБО устанавливается санитарно-защитная зона шириной 1000 м.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

- для кладбищ – в зависимости от размера от100 до 300 м;

- для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья скота по СанПиН 1/2.1.1.1200-03.

На территории Тимирязевского поселения находится 4 кладбища. Все они находятся на достаточном расстоянии от жилой застройки, но санитарно-защитные зоны на местность не вынесены.

9.9. Комплексная оценка территории

На основании анализа состояния отдельных компонентов природной среды можно сделать следующие выводы.

Техногенную нагрузку на рассматриваемой территории создают: с. Авдюшино, деревни Тимирязева и Сафроновка со своим жилищно-коммунальным хозяйством, автомобильный и железнодорожный транспорт, нефтепроводы, высоковольтные линии, свалка твёрдых бытовых отходов, разработка полезных ископаемых, молочно-товарная и свиноводческая фермы  и др.

Степень экологической опасности нарушения геологической среды на территории Тимирязевского сельского поселения с учётом сейсмических, эрозионных, гравитационных, криогенных, процессов оценивается как средняя.

Состояние атмосферного воздуха в Тимирязевском сельском поселении можно оценить как удовлетворительное, так как на его территории отсутствуют какие-либо крупные источники, загрязняющие воздух.

Крупных загрязнителей поверхностных и подземных вод на территории поселения нет, вода в водоёмах чистая.

Подземные воды на территории поселения хорошо защищены от загрязнения, но анализ качества вод, используемых для водоснабжения, не производился.

Земли сельскохозяйственного назначения Тимирязевского сельского поселения, в общем, относятся к экологически чистым, и производимая на них продукция – к экологически чистой.

Нормативное обеспечение экологической безопасности лесопользования на рассматриваемой территории основывается на соблюдении Правил заготовки древесины, что позволяет сохранить водоохранные, почвозащитные и другие экологические функции леса, биоразнообразие древесных и кустарниковых пород, осуществлять своевременное и эффективно возобновление леса на вырубках и рациональное использование лесных ресурсов.

Редкие и исчезающие виды животных и растений занесены в Красную книгу  Иркутской области и Российской Федерации и находятся под защитой государства.

На территории поселения, где  есть молочно-товарная ферма, свиноферма, а также планируется строительство свинофермы на 12 тысяч голов, отсутствует скотомогильник. Вместо него функционирует биотермическая яма.

На территории поселения существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.

На территории поселения, где более половины его площади занято лесами, отсутствует какая бы то ни было техника борьбы с пожарами.

На территории поселения имеются несанкционированные свалки, территории несколько захламлена отходами от заготовки и переработки леса.

Территория поселения периодически убирается и освобождается от накопившегося мусора, однако отсутствует система сбора отходов и мусора.

На территории населённых пунктов отсутствует канализация, что может быть причиной загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.

На территории поселения отсутствует скотомогильник.

Регламент зон особого использования на территории Тимирязевского муниципального образования соблюдается частично.

Отмечается низкий уровень экологической культуры населения.

9.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Тимирязевского сельского поселения следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования  в зонах с особыми условиями использования территории;

- вынести все границы зон особого использования на местность;

- для улучшения качества жизни и здоровья населения организовать мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения, а также водоохранные зоны источников водоснабжения;

- создать защитные полосы лесов вдоль транспортных магистралей;

- создать специализированное хозяйство с техникой и оборудованием для борьбы с лесными пожарами;

- ликвидировать все несанкционированные свалки;

- организовать систему регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- канализировать населённые пункты поселения по неполной раздельной системе;

- организовать поверхностный сток со всей территории на очистные сооружения;

- рационально использовать природные ресурсы и повышать уровень экологической безопасности;

- вынести горные отводы для имеющихся полезных ископаемых на местность;

- произвести благоустройство и  озеленение населённых пунктов;

- для улучшения качества жизни населения организовать на территории поселения общедоступные  места отдыха;

- северо-западную часть территории, в районе посёлка Гавань, отличающуюся необыкновенно красивой природой, рекомендуется использовать как курортно-рекреационную местность, с базами отдыха для населения;

- совершенствовать системы контроля за состоянием окружающей среды;

- постоянно проводить мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения;

- формировать систему поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на сохранение окружающей  среды.

10. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В составе настоящего Генерального плана отображена информация об объектах истории и культуры, расположенных на территории Тимирязевского муниципального образования.

Охрана объектов культурного наследия - под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с  73 ФЗ.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с настоящим Федеральным законом относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим Федеральным законом подразделяются на следующие виды:

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Территория объекта культурного наследия — земли историко–культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном федеральным законодательством.

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия) — границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации.

Территории объектов культурного наследия

В границах Тимирязевского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-5155/12  от 29/08/2012 г.)  состоит 1 объект исторического наследия  (см. таблицу).

В соответствии с законом Иркутской области по охране ОКН, при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории Иркутской области следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.

В соответствии с требованиями схемы территориального планирования предусматривается сохранение объектов культурного наследия на территории МО «Тайшетский район». Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

Зоны охраны

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Режим использования земель в границах  установленных зон охраны объектов культурного наследия определяется градостроительными регламентами в отношении территорий,  определенных проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В настоящее время на территории МО «Тайшетский район» охранные зоны объектов культурного наследия не установлены. Улицы на которых расположены выявленные объекты культурного наследия требуют дальнейшего изучения и выполнения дополнительных работ по включению выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр, а также определения границ территорий земель историко-культурного назначения.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия сельского поселения Тимирязевское предлагаются следующие мероприятия:

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

-	проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

-	формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

-	проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

- выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования.

-	разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

-	принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

-	проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

-	проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране;

-	проектов восстановления и благоустройства парков.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

-	согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

-	согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны согласно названным выше проектам, – до утверждения вновь выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

8. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

Таблица 1

СПИСОК ПАМЯТНИКОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИСТОРИЧЕСКУЮ, НАУЧНУЮ  ХУДОЖЕСТВЕННУЮ И КУЛЬТУРНУЮ ЦЕННОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ТИМИРЯЗЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

|  | Значение памятников Категория охраны | Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры |
| --- | --- | --- | --- |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Церковь 1904-1930гг. | д.Авдюшено, ул.Центральная |
| ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Сафроновка 1» | правый берег р.Бирюсы, 1,5 км на ЮВ от устья р.Тайшетки, на восток от нежил. Д.Сафроновка |
|  | Выявленный объект культурного наследия | Стоянка «Сафроновка 2» | правый берег р.Бирюсы, 1,24 км на ЮВ от устья р.Тайшетки, на восток от нежил. д.Сафроновка |

# 11. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Утвержден 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ (в редакции от 20.03.2011 N 41-ФЗ с изм., внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 N 226-ФЗ);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изменениями от 30 июня 2003 г., 29 июня, 3 октября, 21, 29 декабря 2004 г., 7 марта, 21, 22 июля, 31 декабря 2005 г.);

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 N 200-ФЗ вступил в силу с 01.01.2007 в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 93-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 25 июня 2012 года);

- Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Утверждена Постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от "26" мая 2011 г. N244;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года N 19;

- Закон Иркутской области от 23 июля 2008 г. N 59-ОЗ "О градостроительной деятельности в Иркутской области" (с изменениями от 30 июня 2009 г.);

- Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. Утверждена Приказом Минприроды России от 29.12.95 № 539;

- Материалы Федеральной службы государственной статистики;

- Схема территориального планирования Иркутской области, Санкт-Петербург 2009 г (в редакции 2011 г.);

- Схема территориального планирования муниципального образования «Тайшетский район». Концепция градостроительного и социально-экономического развития, г.Иркутск 2012 г.;

- Концепция развития Лесопромышленного комплекса иркутской области На период 2006-2015 годы, Иркутск 2006 г.;

- Лесохозяйственный регламентТерриториальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Тайшетскому лесничеству, г.Иркутск 2008 г.;

- Лесной план Иркутской области, Иркутск, Санкт-Перебург - 2008 г.;

- Программа социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» на 2007-2017 годы, Утвержденная решением Думы Тайшетского района № 231 от 26 июня 2007 г.;

- Закон Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 100-оз «О статусе и границах муниципальных образования Тайшетского района Иркутской области» (с изменениями на 10 октября 2005 года);

- Паспорта территорий населённых пунктов Тайшетского района Иркутской области;

- Материалы материалы по современному состоянию систем водоснабжения и водоотведения бытовых стоков, предоставленные администрацией МО Тимирязевское;

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г);

- Данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах;

# Материалы программы комплексного социально-экономического развития Тимирязевского муниципального образования на 2011- 2015 годы;

- Социально-экономический паспорт и паспорт территории МО Тимирязевское;

- Материалы по современному состоянию системы утилизации ТБО в МО Тимирязевское, предоставленные администрацией МО.

# Footnotes

По данным территориальных органов Федеральной службы государственной статистики Иркутской области в 2010 году

Таблица составлена по материалам  технического задания на подготовку сводной программы комплексного проекта развития территорий,  материалам Программы комплексного социально-экономического развития  Тимирязевского муниципального образования  на 2011-2015 годы, материалам экономического отдела муниципального образования  "Тайшетский  район"

По данным паспорта Тимирязевского  муниципального образования

По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области