Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики

администрации Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Тимирязевского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 1

Положения о территориальном планировании

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации

Тайшетского района»

Муниципальный контракт:

№0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области

Генеральный план

Тимирязевского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области

Том 1

Положения о территориальном планировании

Первый заместитель

Генерального директора                                                                  С.И. Бычков

Директор по архитектуре,

градостроительству и проектным работам                                 И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                               Е.Г. Кузьмина

Главный архитектор проекта                                                           О.З. Воронова

Авторский коллектив

Руководитель проекта 							Бычков С.И.

Главный инженер проекта						Кузьмина Е.Г.

Главный архитектор проекта						Воронова О.З.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. г. н.			Вайнберг Э.И.

Главный инженер проекта – экономист, 	к. э. н.			Мачульская О.В.

Главный инженер проекта - экономист				Чельцова Н.В.

Главный специалист - геолог, эколог, к. г-м. н.			Соколова О.Г.

Ведущий специалист-транспортник, к. г. н.				Крылов П.М.

Главный специалист по организации

производства					 			Вахрамова М.А.

Инженер-экономист							Боева Е.В.

Инженер по ВИК и санитарной очистке				Рязанова Н.В.

Инженер по энергоснабжению и средствам связи 			Рукавишников Н.А.

Инженер-эколог 1 категории	,                                                                                    специалист по компьютерным технологиям				Пономарев С.В.

Ведущий архитектор							Зайчикова И.Н.

Архитектор 2 категории							Бажанова Е.В.

Архитектор									Самылов К.В.

Архитектор									Беликова И.В.

Инженер 1 категории							Корабинских М.

Инженер 									Шулая И.А.

Инженер									Хайруллин А.Р.

Техник									Лисовский А.О.

Экономист									Романова А.С.

Экономист									Фалькевич А.М.

Состав материалов по проекту

«Генеральный план Тимирязевского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании Тимирязевского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана Тимирязевского муниципального образования Тайшетского района Иркутской области |
|  | Графические материалы |
| Положения о территориальном планировании |  | 1.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения, границ населенных пунктов, функциональных зон Тимирязевского муниципального образования (М 1:25 000) (Основной чертеж). Фрагмент д. Тимирязева (М 1:5 000) |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 2.1 | Лист ГП2. Современное использование территории. Зоны с особыми условиями использования территории Тимирязевского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент д. Тимирязева (1:5 000). |
|  |  | 2.3 | Лист ГП3. Схема планировочных ограничений развития территории поселения. Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Тимирязевского муниципального образования (М 1:25 000). Фрагмент д. Тимирязева (1:5 000). |

ТОМ 1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ  ПЛАНИРОВАНИИ ТИМИЗЯЗЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ											6

1. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ			7

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ			7

1.2. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ				8

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ										10

2.1. ПРОЕКТНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ	10

2.2. ПРОЕКТНОЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ                ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ							12

2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТОВ										18

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ							19

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ    ИНФРАСТРУКТУРЫ								19

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ            ИНФРАСТРУКТУРЫ								20

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 			23

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО            НАСЛЕДИЯ											24

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ                ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ					26

ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Тимирязевского муниципального образования (далее – Генеральный план) разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» по заказу муниципального учреждения «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района» на основании муниципального контракта №0134300026312000085 от 20.06.2012 г.

Цель проекта – обеспечение градостроительными средствами улучшение качества жизни населения и экономики поселения, определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в интересах живущего и будущих поколений.

Задачи проекта для достижения поставленной цели:

- разработка основных направлений градостроительного развития территории с учётом особенностей социально-экономического развития, историко-культурного наследия и природных условий;

- определение планируемых зон различного функционального назначения;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления поселения;

- определение зон с особыми условиями использования территорий поселения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- определение основных направлений улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

- определение основных  направлений развития инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры;

- определение  перечня мероприятий по территориальному планированию.

Проект генерального плана Тимирязевского сельского поселения Тайшетского муниципального района Иркутской области подготовлен в соответствии с требованиями нормативно – правовых, программно – стратегических и градостроительных документов Российской Федерации, Иркутской области, Тайшетского района, Тимирязевского сельского поселения.

Так как цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий – приоритетов и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности настоящую  работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения градостроительными средствами.

1. ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Тимирязевское сельское поселение расположено в центре Тайшетского района. На севере муниципальное образование граничит с Бирюсинским городским поселением, на востоке  с Тайшетским городским поселением, на юго-востоке с Березовским и Шелеховским сельскими поселениями, на юго-западе с Шелеховским и Рождественским сельскими поселениями, на северо-западе с Зареченским сельским поселением Тайшетского района.

По северу поселения проходит участок железной дороги Абакан – Тайшет, небольшой участок автомагистрали М -53.

Муниципальное образование расположено на расстоянии до 30 км от районного центра.

Общественный транспорт для населения муниципального образования отсутствует. Жители пользуются  личным автотранспортом, или добираются до г.Бирюсинска  и г.Тайшета пешком.

Общая площадь Тимирязевского образования составляет – 44, 4 тыс. га. Более 70% земельного фонда составляют лесные земли. На земли сельскохозяйственного назначения приходится 27% общей площади.

Земли, бывшие сельхозугодиями, расположены  в основном вблизи населенных пунктов.

Численность населения поселения по состоянию 01.01.2012 г. (по данным местных органов власти) составила 501 человек (на начало 2010 г. –502, 2011 г. 503 человека).

Демографическая ситуация характеризуется превышением уровня смертности над уровнем рождаемости, старением населения, оттоком молодежи.

Идет уменьшение экономически активного населения, очень  высок уровень безработицы.

Населенные пункты в составе  Тимирязевского сельского поселения: д. Тимирязева,  д. Сафроновка,  с. Авдюшино,  п. Гавань.

1.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Экономика муниципального образования представлена предприятиями железнодорожного транспорта, сельского хозяйства и торговли.

Наиболее крупное предприятие - ВСЖД – филиал «РЖД» ПМС – 67.

Основные предприятия сельскохозяйственной направленности: ООО «Березовское», которое расположено в д. Сафроновка и крестьянское  фермерское  хозяйство в д. Авдюшино.

Малый бизнес в муниципальном образовании представлен предприятиями торговли, которые осуществляют торговлю товарами первой необходимости.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования составляет 9440 кв.м. Практически весь жилой фонд находится в частной собственности.

Уровень  жилищной  обеспеченности  по  Тимирязевскому  муниципальному  образованию  составляет  20,3 кв.м.  на  одного человека.

Около 1,3% жилищного фонда находится в ветхом состоянии.

Материально-техническая база объектов здравоохранения, образования и культуры устарела и  нуждается в обновлении.

Объекты по оказанию бытовых услуг в муниципальном образовании отсутствует.

Уровень развития муниципального образования достаточно низкий.  Значительная часть населения  имеет  доходы  ниже прожиточного минимума.

1.2. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Потенциал транспортно-географического положения, наличие земельных, в т. ч. сельскохозяйственных ресурсов, возможная основа для дальнейшего развития поселения.

Как и весь Тайшетский район поселение расположено в зоне рискованного земледелия. Вместе с тем, почвенно-климатические и экологические условия позволяют вести экологически чистое сельскохозяйственное производство

Растениеводческий потенциал почв пашни и пригодных кормовых угодий несколько ниже среднеобластного.

Отсутствие у государства четкой программы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности – значимое препятствие на пути эффективного развития сельскохозяйственного производства и личных подсобных хозяйств.

Поселение располагает также свободными  производственными площадями, которые могут быть повторно  использованы   с соответствующей реконструкцией.

Хозяйственный комплекс в обозримой перспективе может быть ориентирован на потребности внутреннего и внешнего рынков с приоритетом продуктов углубленной переработки сельскохозяйственной продукции, древесины.

Однако осложняющими условиями являются: низкий производственный потенциал, недостаток квалифицированных кадров, их старение, высокий износ объектов инженерной инфраструктуры и ее низкий уровень развития, некачественный дорожный фонд, отсутствие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и заготовительных организаций.

Предварительно согласовано место размещения земельного участка для сельскохозяйственного использования (акт выбора от 05.04.2012 г.) из земель сельскохозяйственного назначения восточнее с. Тимирязева, южнее границы г. Бирюсинска для строительства свинокомплекса.

Развитие личных подсобных хозяйств сдерживают трудности с обеспечением кормами; низкие цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию; отсутствие гарантированных рынков сбыта; отсутствие      заготовительной деятельности; ограниченные меры государственной поддержки; преобладание мало механизированного труда.

Однако, с учетом социально-экономической ситуации в стране вероятна необходимость сохранения и развитие самозанятости и самообеспечения населения путем развития личного подсобного хозяйства, охоты, рыболовства.

Использование потенциала лесных земель должно строиться на полной реализации полезностей леса – средоформирующих, сырьевых, продовольственных, лекарственных, кормовых, охотничьих, рекреационных и т.д. в соответствии с  лесохозяйственным регламентом  Тайшетского лесничества агенства лесного хозяйства Иркутской области.

Степень реализации возможных направлений развития поселения определяется социально-экономической ситуацией в стране и в Иркутской области, действующей в разные периоды развития поселения, состоянием законодательно-нормативной базы и правоприменительной практики ее использования.

Оценка численности населения

В силу значительной неопределенности социально – экономической и демографической ситуации (и в том числе миграционной ситуации) в стране, Иркутской области и на территории Тайшетского района перспективная численность населения поселения может быть оценена сугубо ориентировочно  на расчетный срок в 0, 4 тыс. человек, на первую очередь – в 0,45 тыс. человек.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. ПРОЕКТНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЯ

В качестве элементов планировочной структуры поселения Генпланом рассматриваются 4 населенных пункта,  автомобильная дорога и река Бирюса.

В качестве основных транспортно-планировочных осей Генеральным планом рассматривается железная дорога «Абакан - Тайшет», автомобильная дорога «Авдюшино – Тайшет».

Главным планировочным центром Генеральным планом  рассматривается деревня Тимирязева.

Второстепенным планировочным центром Генеральным планом рассматривается д. Сафроновка.

Второстепенными планировочными подцентрами  Генеральным планом рассматриваются с. Авдюшино, пос. Гавань.

Территории этих населенных пунктов в перспективе, возможно, использовать в качестве территории для ведения подсобных хозяйств,  дачного строительства.

Таким образом, в поселении формируется пространственная сеть проектного планировочного каркаса.

Новое жилищное строительство размещается в пределах проектируемых границ деревни Тимирязева и деревни Сафроновка.

Проектная  планировочная структура деревни Тимирязева

Генеральный план Тимирязевского сельского поселения предусматривает органичное развитие планировочной структуры д. Тимирязева.

Основные принципиальные предложения по планировочной структуре д. Тимирязева:

- сохранение и развитие сложившегося планировочного каркаса деревни Тимирязева и прилегающих территорий;

- гармоничная взаимосвязь природного ландшафта и функционально-планировочной  линейной структуры;

- реконструкция существующих объектов социально-бытового назначения, объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

- формирование территории нового строительства, выход полноценной застройки (индивидуального жилищного строительства)  на юго-запад деревни

- увязка жилого фонда с объектами инженерно-транспортной инфраструктуры;

- реконструкция существующих улиц, организация удобных связей между жилыми кварталами, общественно-деловым центром и производственными объектами деревни;

- основной планировочный центр  формируется на основе существующего общественно-делового центра;

- в целях упорядочивания социально-бытовой инфраструктуры  предлагается формирование 2-х планировочных районов: Северного и Южного.

На базе вышеизложенного планировочного подхода  разработаны:

- предложения по функциональному зонированию территории с учетом сложившегося землепользования;

- предложения первоочередного и перспективного развития проектируемой территории.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие сложившейся планировочной структуры д. Тимирязева с незначительными реконструктивными мероприятиями.

Генеральным планом предлагается территориально-планировочная организация д. Тимирязева в проектных границах в составе  двух планировочных районов – Северного и Южного.

1. Северный планировочный район Генеральным планом формируется на основе развивающегося общественно-делового центра д. Тимирязева,  расположен между ул. Зеленой и железной дорогой.

Район включат в себя селитебные территории деревни и территорию производственного использования, расположенную в центре этого района.

В этом планировочном районе возможно формирование участка усадебной индивидуальной застройки .

2. Южный планировочный район генпланом формируется между ул. Зеленой и южной границей села. Район включает в себя основную селитебную территорию деревни.

В этом планировочном районе также возможно формирование двух участков усадебной индивидуальной  застройки.

Генеральным планом предлагается расширение этого планировочного района за счет включения в его состав незастроенной и свободной территории,  находящейся за границей населенного пункта, к юго-западу и к юго-востоку от нее.

Развитие планировочного центра деревни Тимирязева

Генеральным планом предлагается дальнейшее развитие общественно-деловой зоны в центре деревни, с размещением здесь новых объектов социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического пользования.

Транспортная схема деревни решена с учетом существующей структуры уличной сети. Генпланом предусматривается упорядочение системы существующих улиц и их частичная реконструкция (см. раздел «Транспортная инфраструктура»).

Основные градостроительные мероприятия по совершенствованию планировочной структуры:

- Частичная реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- Формирование новой жилой застройки деревни;

- Формирования  общественного центра;

- Формирование  инженерно-транспортной сети территории деревни;

- Организация благоустроенной зеленой зоны с элементами рекреации.

Планировочная структура территорий новой жилой застройки

Генеральным планом предусмотрено незначительное расширение деревни Тимирязева за счет территорий новой жилой застройки  в юго-западном и юго-восточном направлениях

Планировочную структуру данной территории Генеральный план предлагает решить органично с существующей структурой населенного пункта, соблюдая соответствие направлениям существующих улиц и установившиеся параметры жилых кварталов.

Территории новой жилой застройки предлагается оснастить  инженерно-транспортной инфраструктурой.

Проектная планировочная структура д.Сафроновка, с. Авдюшино, пос. Гавань

Генеральным планом не предусматривается значительного развития селитебной территории д. Сафроновка. Возможно частичное размещение новой жилой застройки на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками. Кроме того, возможно размещение новой жилой территории д. Сафроновка к северу от существующих границ населенного пункта.

Предусматривается сохранение и развитие структуры учреждений социально-бытового назначения.

В связи с малочисленностью населенных пунктов с. Авдюшино и пос. Гавань, сокращением населения, простой планировочной структурой, проектом не предусмотрено каких-либо  мероприятий по реконструкции и совершенствованию планировочной структуры,

2.2. ПРОЕКТНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Функциональное зонирование территории Тимирязевского сельского поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны и улучшения жизнедеятельности населения, (основываясь на базе фактического функционального использования территории).

Предложения и мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры территории Тимирязевского сельского поселения учитывают природные и ландшафтные условия, инженерно-строительные условия, эколого-планировочные и санитарные ограничения, сложившуюся структуру застройки и проектное функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

С целью развития и преобразования функционально-планировочной структуры территории  поселения на расчетный срок реализации Генерального плана до 2032 года, Генеральным планом поселения разработаны:

- предложения по  изменению существующего функционального зонирования территории, с учетом предложений первоочередного и перспективного развития проектируемой территории;

- предложения по преимущественно функциональному использованию земельных участков в разрезе функциональных зон каждого вида ( для установления видов разрешенного использования указанных объектов в составе Правил землепользования и застройки);

- параметры выделенных функциональных зон;

- границы функциональных зон (на карте функционального зонирования территории поселения) в соответствии с нижеприведенным перечнем.

Генеральным планом предлагается следующее функциональное зонирование территории Тимирязевского  сельского поселения:

1. Жилая зона

Жилая зона включает в себя усадебную застройку (индивидуальную и малоэтажную многоквартирную).

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – максимально компактное размещение таких территорий.

Генеральным планом предусматривается возможность формирования усадебной застройки  на уже освоенных под жилье территориях путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками в д. Тимирязева и д. Сафроновка.

Генеральным планом определены новые территории под размещение индивидуальной жилой застройки в д. Тимирязева и д. Сафроновка, за существующими границами населенных пунктов, на неиспользуемых территориях поселения.

Ориентировочная площадь новой жилой территории в д. Сафроновка – 14,5 га, из расчета коэф. семейности 2,5, здесь смогут проживать 120  человек.

Генеральным планом не предусмотрено размещение  новой усадебной застройки (индивидуальной и малоэтажной многоквартирной) в остальных населенных пунктах поселения.

2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловая зона включает в себя застройку административными зданиями, культурно-досуговыми объектами, учреждениями здравоохранения, социальной защиты, общеобразовательной школы, дошкольных учреждений, спортивных объектов.

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в д.Тимирязева и развивающейся зоны в д.Сафроновка, на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий возможно дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания.

Генеральным планом не предусмотрено размещение  объектов социальной инфраструктуры в остальных населенных пунктах.

3. Зона озелененных территорий и рекреационного назначения

Зона озелененных территорий и рекреационного назначения включает в себя территории, занятые скверами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегу р. Бирюсы и ее притоков.

4. Зона производственного использования

Зона производственного использования включает в себя производственные, коммунальные и складские объекты, автостоянки и гаражи, санитарно-защитные зоны этих объектов.

Производственно-коммунальная территория расположена в пределах границы д. Тимирязева. В зоне производственного использования расположены  коммунально-складские объекты населенного пункта.

Генеральным планом  предусмотрено сохранение производственной зоны в существующих границах и рассмотрение неиспользуемых производственных  территорий в качестве резервных.

5. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зона инженерной и транспортной инфраструктур включает в себя территории размещения объектов инженерной инфраструктур, в т. ч. объектов водоснабжения, канализации, санитарной очистки, энергоснабжения и средств связи, а также объектов транспортной инфраструктуры.

Генеральным планом предлагается реконструкция действующих и создание новых объектов инженерной инфраструктуры на территории поселения и населенных пунктах.

6. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя территории объектов сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий: пашен, сенокосов, пастбищ, земли занятые многолетними насаждениями, садово-огороднических участков. МО

Основу сельскохозяйственной зоны поселения составляют территории садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается как резервная территория для развития различных сельскохозяйственных производств и личных подсобных хозяйств.

В перспективе в малонаселенных  населенных пунктах поселения имеющиеся территориальные резервы внутри данных населенных пунктов целесообразно использовать для возможного развития подсобных хозяйств.

7. Зона специального назначения

Включает в себя территории кладбищ, полигонов твердых бытовых отходов.

Генеральным планом предлагается реконструкция и проведение соответствующих мероприятий на территориях кладбищ и свалок твердых бытовых отходов

8. Зона объектов водного фонда

Включает в себя территории реки Бирюсы и ее притоков.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

9. Зона лесов лесного фонда

Включает в себя защитные леса,  запретные полосы лесов, вдоль водных объектов; защитные полосы лесов, вдоль железнодорожных путей, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;  нерестоохранные полосы лесов, эксплуатационные леса.

Генеральным планом предлагается проведение соответствующих природоохранных мероприятий на вышеперечисленных территориях.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

10. Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

#### санитарно-защитные зоны;

- первый пояс ЗСО

- санитарные разрывы  от линий ЛЭП;

#### санитарные разрывы  от магистрального нефтепровода.

Проектное функциональное зонирование территории деревни Тимирязева

В границе д. Тимирязева устанавливаются следующие функциональные зоны:

1. Жилая зона

Частично новая жилая застройка разместится на уже освоенных под жилье территориях д. Тимирязева путем замещения ветхого фонда и укрупнения фонда блокированных малоэтажных домов с приусадебными участками.

Генеральным планом  определены новые территории под жилую застройку в структуре жилого фонда, как индивидуальная жилая застройка, ее размещение предусмотрено  на юге от деревни, на пустующих незастроенных территориях поселения.

Генеральным планом предлагается:

- на первую очередь (2022 г.) - территория для развития социально-бытовой инфраструктуры в общественно-деловом центре;

- на расчетный срок (2032 г.) - территория для развития жилищного строительства  (размещение усадебной индивидуальной  застройки)

Ориентировочная площадь территории – 7,4 га, из расчета коэф. семейности=2,5 здесь смогут проживать 93 человека.

2. Общественно-деловая зона

Развитие зоны общественно-деловых объектов Генеральным планом предусмотрено в пределах сложившейся общественно-деловой зоны в центре д. Тимирязева, на свободных территориях.

Существующий комплекс общественных зданий возможно дополнить объектами социально-бытовой инфраструктуры повседневного и частично периодического обслуживания.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль основных планировочных осей деревни и на их пересечении.

Формирование общественно-делового центра деревни предполагается осуществлять в комплексе с благоустройством прилегающих к общественным зданиям территорий и организацией озелененных территорий общего пользования  и плоскостных спортивных сооружений.

3. Зона производственного использования

В зоне производственного использования д. Тимирязево расположены  коммунально-складские объекты населенного пункта. Зона производственного использования включает 2 территории, расположенные на севере населенного пункта.

Генеральным планом предусмотрено сохранение производственной зоны в существующих границах и рассмотрение неиспользуемых производственных  территорий в качестве резервных.

Существующие производственные и коммунально-складские объекты, функционирующие в промышленной  зоне д. Тимирязева предлагается сохранить на этих же площадках.

4. Зона сельскохозяйственного использования

Основу сельскохозяйственной зоны д. Тимирязева составляют территории сельскохозяйственного предприятия, крестьянско-фермерского хозяйства, садовых участков и участков для личных подсобных хозяйств.

Генеральным планом территория сельскохозяйственного использования  рассматривается  как резервная территория.

Генеральным планом предлагается расширение и развитие территорий предназначенных для размещения подсобных хозяйств, садовых участков внутри д.Тимирязева.

5.Зона озелененных территорий и территорий рекреационного назначения

В состав рекреационной зоны д. Тимирязева входят озелененные территории общего пользования,  лес,  открытые природные пространства.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения: прилегающие к застроенным территориям леса, зоны отдыха на берегу р. Бирюсы и ее притоков.

6. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Отдельные объекты инженерно-транспортной инфраструктуры выявлены в д. Тимирязева.

Генеральным планом предлагается реконструкция действующих и создание новых  объектов инженерной инфраструктуры на территории д. Тимирязева.

7. Зоны с особыми условиями использования

Включают в себя:

- водоохранные зоны;

- прибрежные защитные полосы  вдоль речной сети;

- санитарно-защитные зоны;

- первый пояс ЗСО;

- санитарные разрывы  от линий ЛЭП;

- санитарные разрывы от ж\д;

- санитарные разрывы от а\д.

Генеральным планом изменения функционального назначения этих  территорий не предусмотрено.

Проектное функциональное зонирование  д.Сафроновка, с. Авдюшино, пос. Гавань

Функциональное зонирование территорий этих населенных пунктов подготовлено исходя из особенностей современного использования территории, положения д.Сафроновка, с. Авдюшино, пос. Гавань в системе расселения с учётом их дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границах  этих населенных пунктов устанавливается выше разработанное проектное  функциональное зонирование территории с общими ограничениями на использование.

2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Имеющихся у населенных пунктов территориальных ресурсов недостаточно для нормального функционирования и размещения всех необходимых объектов на период расчетного срока Генерального плана.

Генеральным планом предлагается изменение границ населенных пунктов:

- д. Тимирязева, в связи с включением в его границы незастроенной и свободной территории поселения на юге территории;

- д. Сафроновка, в связи с включением в его границы незастроенной и свободной территории поселения на севере территории.

Изменение границ населенных пунктов позволит им стабильно развиваться, не испытывая потребности в новых территориях в течение периода расчетного срока генерального плана.

## Границы  остальных населенных пунктов  не претерпят изменений.

Основываясь на каждой функциональной зоне, на следующей стадии проектирования будут установлены территориальные зоны, для которых в «Правилах землепользования и застройки» определены границы и градостроительные регламенты.

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

3.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектные предложения

На 1-ую очередь:

Капитальная реконструкция автодорог (в пределах поселения, перевод всех участков в 3 техническую категорию):

- подъезд к с. Авдюшино,

- д. Тимирязева — Тайшет,

- д. Сафроновска – Тайшет,

- д. Тимирязева – д. Сафроновка.

Строительство (и капитальная реконструкция автодорог):

- С. Тагул – автодорога «М – 53 «Байкал».

Прочие мероприятия на сети автодорог и улично-дорожной сети:

- содержание и строительство автомобильных дорог, мостов и других объектов дорожной инфраструктуры отдельных населенных пунктов поселения;

- подготовка предложений (проектно-сметная документация) и выполнение работ по ремонту внутрипоселенческих дорог и пешеходных тротуаров в отдельных населенных пунктах.

Все автодороги, на которых существует или предусматривается регулярное движения автобусов общего пользования (по регулярным маршрутам, см. ниже) должны иметь соответствующую проходимость (не ниже 4 категории, с хорошим или с удовлетворительным состоянием полотна автодороги).

Для улучшения транспортной связности населенных пунктов в пределах поселения и в пределах Тайшетского поселения в целом, а также для обеспечения транзита автотранспорта проектом рекомендуется заменить все аварийные мосты на металлические, железобетонные или сталебетонные и не использовать при строительстве новых мостов древесные материалы.

При увеличении туристической активности предполагается создание автокемпинга (в д. Тимирязева).

В прогнозном периоде рекомендуется:

- обеспечить подъезд по автодорогам с твердым покрытием для всех населенных пунктов с населением более 50 человек (в расчетном году), а для всех населенных пунктов с населением более 10 человек (в расчетном году) – подъезд по автодорогам с усовершенствованным покрытием.

- связать все населенные пункты с постоянным населением более 100 человек регулярным автобусным сообщением (не менее трех раз в сутки) с районным центром, а для населенных пунктов от 50 до 200 человек – не менее одного раза в сутки.

- создать павильоны ожидания прибытия автобусов, - на всех автодорогах, на которых проходит автобусный транспорт общего пользования, и  в первую очередь – в центре поселения д. Тимирязева

- Проектом также предусматривается в связи с частичным переходом на газомоторное топливо создание АГЗС в д. Тимирязева.

Для сокращения травматизма на дорогах проектом намечается:

- создание постоянного освещения в пределах населенных пунктов в темное время суток вдоль всех автомобильных дорог;

- создание ИДН (искусственных дорожных неровностей) во всех населенных пунктах с числом жителей более 500 чел.

Для развития рекреации на территории поселения рекомендуется создание автосервисных комплексов, включающих автостоянку в н. п. д. Тимирязева; а также создание площадки для отдыха водителей автотранспорта (что необходимо на перспективу для улучшения автотранспортного обслуживания предприятий и организаций, а также жителей поселения).

В области воздушного транспорта рекомендуется создание вертолетной площадки для нужд рекреации, экстренной медицинской помощи и для возможной ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд муниципального образования предполагается покрывать за счет подземных вод.

Принимая во внимание проектную численность населения, предлагается строительство в д. Тимирязева системы летнего водоснабжения и реконструкция существующих сооружений водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования.

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

Принимая во внимание проектную численность населения, строительство централизованной системы канализации в населенных пунктах не предусматривается.

Для водоотведения сточных вод от жилой застройки рекомендуется применять автономные системы канализации, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом к месту утилизации.

Места утилизации ЖБО предлагается организовать в районе существующих полигонов ТБО.

Мероприятия по санитарной очистке

Предлагается дальнейшее использование существующих полигонов ТБО д. Тимирязева, д. Сафроновка с обязательным проведением мероприятий технического обслуживания их территории.

Все несанкционированные свалки на территории муниципального образования подлежат ликвидации.

Для комплексного решения проблемы обращения с отходами на территории всего Тайшетского района рекомендуется разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Тайшетский район».

Мероприятия по электроснабжению

Генеральным планом предлагается осуществить на перспективу следующие мероприятия:

- Переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении»;

- Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета;

- В соответствии с требованиями ФЗ «Об энергосбережении»  провести:

- замену светильников уличного освещения на энергоэффективные;

- замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода или переложить в кабель;

- установку светодиодных ламп.

Новые и реконструируемые ТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП с кабельными вводами на один или два трансформатора расчётной мощности.

Мероприятия по развитию теплоснабжения

Теплоснабжение общественно-деловой  застройки предусмотреть централизованным, индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

Мероприятия по развитию связи

Проектными предложениями по развитию связи в поселении является:

- существенное повышение уровня телефонизации в результате использования спутниковой связи;

- улучшение качества сигнала стационарных пунктов мобильной связи (и расширение доли площади поселения, находящегося в условиях умеренного радиосигнала).

- развитие доступа к сети Интернет, в т. ч. развитие волоконно-оптических линий связи;

- обеспечение использования сети Интернет во всех общеобразовательных учреждения поселения, что приведет в будущем к улучшению качества образования и доступа к новейшим образовательным технологиям независимо от местонахождения учащегося;

- увеличение разнообразия и объема услуг, качества предоставления на предприятиях – почтовых отделениях ФГУП «Почта России», особенно в населенных пунктах, лишенных торговых предприятий и сферы обслуживания.

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи (как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет (особенно в удаленных населенных пунктах), развитие услуг экспресс-доставки товаров.

Необходимо в будущем:

Проведение на территории поселении волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)  для д. Тимирязева.

Для создания общественных пунктов доступа к телефонной связи рекомендуется создание систем мини-сотовой связи, как наиболее перспективного цифрового оборудования сельской телефонной связи.

При создании мини-АТС на предприятиях и организациях поселения рекомендуется использовать только цифровое оборудование, а также с использованием радиодоступа – перспективного оборудования беспроводного абонентского доступа, работающее в стандарте DECT.

Для сокращения расходов по обслуживанию проводной связи рекомендуется постепенная замена воздушных линий связи на системы радиодоступа (радиосигнала).

Число пользователей сетью Интернет в поселении должно достигнуть 35 чел./100 чел.

Для удовлетворения потребностей жителей поселения в современных услугах связи необходимо развития спутниковых систем связи. Они обеспечивают уверенный прием сигнала и не подвержены авариям, которые случаются на линиях проводной связи.

Это будет особенно актуально при переходе на стандарты телевещания высокой четкости и применения оборудования цифрового сигнала.

Системы спутниковой связи должны действовать в д. Тимирязева.

Для улучшения качества обслуживания населения сельского поселения необходим комплекс мероприятий по демонополизации рынка услуг связи.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для сохранения состояния окружающей среды и её оздоровления на территории Тимирязевского сельского поселения следует:

- строго выполнять все пункты регламентов природопользования  в зонах с особыми условиями использования территории;

- вынести все границы зон особого использования на местность;

- для улучшения качества жизни и здоровья населения организовать мониторинг состояния вод, используемых для водоснабжения, а также водоохранные зоны источников водоснабжения;

- создать защитные полосы лесов вдоль транспортных магистралей;

- создать специализированное хозяйство с техникой и оборудованием для борьбы с лесными пожарами;

- ликвидировать все несанкционированные свалки;

- организовать систему  регулярной очистки территории от мусора и бытовых отходов;

- канализировать населённые пункты поселения по неполной раздельной системе;

- организовать поверхностный сток со всей территории на очистные сооружения;

- рационально использовать природные ресурсы и повышать уровень экологической безопасности;

- вынести горные отводы для имеющихся полезных ископаемых на местность;

- произвести благоустройство и  озеленение населённых пунктов;

- для улучшения качества жизни населения организовать на территории поселения общедоступные  места отдыха;

- северо-западную часть  территории, в районе посёлка Гавань;

- отличающуюся необыкновенно красивой природой, рекомендуется использовать как курортно-рекреационную местность, с базами отдыха для населения;

- совершенствовать системы контроля за состоянием окружающей среды;

- постоянно проводить мероприятия по экологическому образованию и воспитанию населения;

- формировать систему поощрения, административных мер и экономических рычагов, направленных на сохранение окружающей  среды.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Проектом предлагаются:

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

- проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

- формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

- проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

- выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования.

- разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

- принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

- проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

- проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране;

- проектов восстановления и благоустройства парков.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

- согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

- согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы, включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны, согласно названным выше проектам, – до утверждения вновь выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

8. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Перечень мероприятий по территориальному планированию развития поселения (мероприятия и объекты капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления района и поселения на территории муниципального образования):

- укрепление учебно-материальной базы образовательных учреждений;

- укрепление материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов; совершенствование организации первичной медико-санитарной помощи населению;

- приобретение жилья для молодых специалистов, участие в Федеральной целевой программе «Социальное развитие села»;

- организация  спортивных площадок;

- реконструкция автодорог (в пределах поселения, перевод в 3 техническую категорию) – подъезд к с. Авдюшино, д. Тимирязева — Тайшет;

- реконструкция автодорог и с. Тагул — автодорога «М-53 «Байкал»;

- открытие автотранспортного маршрута д. Сафроновка – г. Тайшет, д.Тимирязева – г. Бирюсинск;

- ремонт межпоселковых дорог, дорог и улиц внутри населенных пунктов;

- организация уличного освещения основных улиц в населенных пунктах;

- создание условий  для обеспечения жителей поселения услугами связи;

- строительство в д. Тимирязева системы летнего водоснабжения, реконструкция существующих сооружений водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования;

- проведение мероприятий технического обслуживания сохраняемых территорий захоронения ТБО, д.д. Тимирязева, Сафроновка;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- выполнение регламентов природопользования в зонах с особыми условиями использования территории;

- организация мониторинга состояния вод, используемых для водоснабжения;

- разработка проекта водоохранных зон источников водоснабжения; организация  водоохранных зон источников водоснабжения;

- осуществление работ по благоустройству и  озеленению населённых пунктов;

- уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии;

- проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены объекты, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

- разработка проектов зон охраны выявленных памятников историко-Культурного наследия, прежде всего, регионального значения;

- рассмотреть предложение настоящего Генерального плана о расширении границ центра поселения.